Роботизированный очиститель бассейна

Для коммерческих – общественных плавательных бассейнов

Руководство оператора

Содержание

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ БАССЕЙНА	СТРАНИЦА 6

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВАШЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ БАССЕЙНА	СТРАНИЦА 10

3. НАСТРОЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ	СТРАНИЦА 10

4. НАСТРОЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАДЕРЖКИ	СТРАНИЦА 11

5. НАСТРОЙКА УРОВНЯ ОЧИСТКИ	СТРАНИЦА 11

6. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ БАССЕЙНА	СТРАНИЦА 12

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТРАНИЦА 13

8. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЖИМ	СТРАНИЦА 15

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА	СТРАНИЦА 19

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	СТРАНИЦА 20

11. ВОДЯНАЯ ТЕЛЕЖКА	СТРАНИЦА 24

Роботизированный очиститель бассейна

Для коммерческих – общественных плавательных бассейнов

Руководство оператора

1. Перед использованием вашего очистителя бассейна

Расположение источника питания (преобразователя напряжения)

Источник питания должен располагаться в любой защищенной зоне на расстоянии не менее 3 метров (10 футов) от плавательного бассейна. Кроме того, источник питания не должен оставаться под дождем или в лужах воды. По возможности размещайте источник питания посередине относительно длины бассейна (рис. 1). Это позволит очистителю с кабелем достигать всех углов бассейна. Прилагаемый источник питания рассчитан на ОДНО из следующих входных напряжений: a) 115 В; b) 230 В.

Убедитесь, что напряжение, указанное в наклейке на задней стороне блока питания, соответствует напряжению вашей электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Должен быть установлен через прерыватель при замыкании тока на землю (GFCI – США) или защитное устройство по дифференциальному току (RCD – Европа) для защиты вашей электрической розетки и для предотвращения поражения электрическим током.

- Устройство не должно эксплуатироваться при температуре выше 94(F (35(C).

- Храните устройство в защищенном месте с минимальной температурой 55(F (12(C) для предотвращения повреждения внутренних уплотнений.

Важные советы

- Выключайте и отсоединяйте источник питания каждый раз, когда вы достаете очиститель из воды.

- Очищайте мешок фильтра после каждого цикла.

- Периодически выпрямляйте плавающий кабель.

- Заменяйте изношенные щетки, чтобы обеспечивать максимальную производительность очистки.

- Сохраняйте упаковку очистителя для внесезонного хранения и для отправки устройства вашему дилеру, если требуется выполнение обслуживания.

- Оставляйте очиститель в бассейне на 15-20 минут после завершения каждого цикла очистки.

- Не оставляйте ваш очиститель под воздействием прямых солнечных лучей, когда очиститель не используется.

- Никогда не оставляйте источник питания в местах воздействия прямых солнечных лучей или под дождем.

- Периодически необходимо промывать ваш очиститель, включая запорные выступы и входные клапаны на узле нижней крышки, чистой пресной водой. Это увеличит срок службы ремней, гусениц привода и скребковых щеток.

- Ежемесячно очищайте пропеллер (см. страницу 15).

Для эксплуатации вашего очистителя бассейна

- Подключите кабель очистителя бассейна к источнику питания. Убедитесь, что ключ на штепселе точно совместился с ключевым пазом на розетке источника питания (рис. 2).

- Полностью погрузите очиститель в воду.

- Пока очиститель в воде, покачайте его из стороны в сторону (рис. 3). Это позволит воздуху, оставшемуся в очистителе, выйти через выходные отверстия насоса. Затем легким нажатием дайте очистителю опуститься на дно бассейна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если очиститель не опускается на дно бассейна, то это связано с воздухом, оставшимся в нем. Этот воздух должен быть удален для надлежащей работы очистителя (повторите пункт 3).

- Размотайте плавающий кабель и как можно равномернее расположите его по поверхности воды бассейна. Убедитесь, что кабель не имеет петель или узлов.

- Подключите источник питания к надлежаще заземленной розетке (снова проверьте напряжение питания). Включите источник питания. Очиститель бассейна начнет работать и очищать бассейн в соответствии с программой очистки, которую вы выбрали. Более подробную информацию смотрите на следующей странице.

Удаление устройства из бассейна

- Тяните устройство за плавающий кабель, пока оно не появится около поверхности воды, и прикрепленный канатный узел окажется в пределах досягаемости.

- Поворачивайте устройство, пока щетки не окажутся рядом со стенкой бассейна.

- Схватите обеими руками канатный узел и осторожно тяните или, наоборот, наклоняйте, чтобы поднять дальнюю сторону устройства из воды. Это позволит воде вытечь из очистителя.

- После того, как вода вытекла, возьмите ручку обеими руками и извлеките устройство из воды.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Расположение боковой пластины устройства рядом со стенкой бассейна или использование ручки для подъема дальней стороны устройства для удаления воды может привести к серьезному повреждению узла ручки.

Панель управления

- Время работы

- Начальный режим

- Режим задержки

- Режим очистки

- Индикация отказа

- Тестовый режим

- Полный мешок

- Информация

- Выбор параметров бассейна

- Выбор типа очистки

- Выбор времени задержки

- Выбор цикла очистки

Источник питания

Новый источник питания позволяет вам программировать ваш роботизированный очиститель по следующим параметрам:

- Время работы

- Длина бассейна

- Материал поверхности

- Требуемый уровень очистки

Вы можете также выбрать требуемую временную задержку перед запуском цикла очистки. Жидкокристаллический дисплей источника питания обеспечивает дополнительной информацией об отказах, часах общей наработки и рабочих параметрах последнего цикла очистки.

Программы и функции

| Индикатор оператора |
| --- |
|  | Начальный режим | Указывает, что роботизированный очиститель готов к использованию; не обнаружено никаких отказов. |
|  | Режим задержки | Указывает, что роботизированный очиститель находится в режиме задержки: Индикатор светится: роботизированный очиститель находится в режиме задержки. Индикатор не светится: обычная работа, роботизированный очиститель не находится в режиме задержки |
|  | Режим очистки | Вращается, указывая, что роботизированный очиститель находится в режиме очистки. Он выполняет очистку в течение заданного периода в соответствии с текущим режимом очистки БОЛЬШИЕ УСТРОЙСТВА: 3, 5, 7 и 9 часов МАЛЫЕ УСТРОЙСТВА: 3, 5 и 7 часов |
|  | Индикация отказа | ОК (() Предыдущий цикл очистки успешно завершен Ошибка (Х) Отказ, произошедший в течение предыдущего цикла очистки |
|  | Тестовый режим | Только для технических специалистов |
| Дисплей |
|  |  | Рабочее время – чч:мм Время простоя – чч:мм Тип очистки, длина бассейна, информация и коды ошибки |
| Индикаторы программирования – параметры активной настройки |
|  | Выбрать | Нажатие кнопки «Выбрать» позволяет пользователю выбрать режим программирования во время просмотра программных режимов. |
|  | Установить | Нажатие кнопки «Установить» устанавливает выбранное значение во время перемещения между опциями. |

| 2. Программирование вашего очистителя бассейна |  | Примечание: Запрограммированные значения хранятся в памяти. Поэтому роботизированный очиститель всегда будет начинать работать в соответствии с последними запрограммированными значениями. В. ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ СИМВОЛ (Х), ТО ВОЗНИК ОТКАЗ. Смотрите код ошибки на информационной странице. 3. Настройка длительности работы Установите длительность цикла в соответствии с количеством мусора в бассейне. Соответственно увеличивайте длительность цикла. Нажмите кнопку «Выбрать» . Будут мигать индикаторы длительности цикла и отображение времени «03:00». Нажимайте кнопку «Установить» , пока не отобразится требуемая длительность цикла. Например, дважды нажмите эту кнопку для отображения длительности цикла, равной 7 часам. Нажмите кнопку «Выбрать» . Отображение времени перестанет мигать и установится длительность цикла. На дисплее появится следующий режим программирования. Примечание: Роботизированный очиститель не прекращает работу во время установки длительности цикла. Индикатор времени работы активен, и часы записывают время работы. Если кнопка «Выбрать» не нажата после настройки, то индикатор рабочего времени автоматически активизируется через 60 секунд. Аналогичная логика применима ко всем остальным настройкам. |
| --- | --- | --- |
| Программирование |  |  |
| Роботизированный очиститель имеет следующие заводские настройки, принятые по умолчанию: |  |  |
| Длительность цикла | 3 часа |  |  |
| Длительность задержки | Без задержки |  |  |
| Уровень очистки | Регулярный |  |  |
| Длина бассейна | 50 метров |  |  |
| Тип бассейна | Шероховатая керамика |  |  |
| Роботизированный очиститель будет работать в соответствии с заводскими настройками, принятыми по умолчанию, до тех пор, пока эти значения не будут вручную изменены (смотрите раздел «Программирование роботизированного очистителя»). Программируемые значения хранятся в памяти источника питания даже после выключения роботизированного очистителя (ВЫКЛЮЧЕНИЯ питания). |  |  |
| БОЛЬШИЕ УСТРОЙСТВА: Все устройства снабжены двумя моторами насоса для всасывания. МАЛЫЕ УСТРОЙСТВА: Все устройства снабжены одним мотором насоса для всасывания |  |  |
| Используйте следующую процедуру для программирования вашего роботизированного очистителя: А. НАЖМИТЕ ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ, ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ЩЕЛЧОК; Сообщение «OK» мигает в течение четырех секунд и затем исчезает (источник питания выполняет самопроверку). |  |  |

| Индикаторы программирования – параметры активной настройки Выбрать цикл очистки БОЛЬШИЕ УСТРОЙСТВА: 3, 5, 7 и 9 часов МАЛЫЕ УСТРОЙСТВА: 3, 5 и 7 часов После программирования длительности цикла очистки на дисплее источника питания появится общая длительность очистки. Общая длительность отображается до конца текущего цикла очистки. 4. Настройка длительности задержки Задержка работы роботизированного очистителя позволяет: Обеспечить осаждение мусора на дно бассейна. Синхронизировать завершение цикла очистки с открытием бассейна для публики. Бассейн будет очищен и готов к приему пловцов. Нажимайте кнопку «Выбрать» , пока не появится и не начнет мигать индикатор длительности задержки . Нажмите кнопку «Установить» , будет мигать отображение времени «0» (без задержки). Нажимайте кнопку «Установить» , пока не отобразится требуемая длительность задержки. Например, дважды нажмите эту кнопку для отображения длительности задержки, равной 3 часам. |  | Нажмите кнопку «Выбрать» . Отображение времени перестанет мигать и установится длительность задержки. На дисплее появится следующий режим программирования. Активизируется индикатор задержанного времени , и часы начинают обратный отсчет оставшегося времени (если была установлена длительность задержки, равная 3 часам, то очистка теперь задержана на 3 часа). Индикаторы программирования – параметры активной настройки Выбрать длительность задержки БОЛЬШИЕ УСТРОЙСТВА: 0 (по умолчанию), 2, 3, 4 и 5 часов МАЛЫЕ УСТРОЙСТВА: 0 (по умолчанию), 2 и 3 часа 5. Настройка уровня очистки РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед первым использованием роботизированного очистителя установите значения уровня очистки в соответствии с уровнем очистки, длиной бассейна и материала поверхности бассейна, подлежащего очистке. При использовании роботизированного очистителя для очистки другого бассейна соответственно устанавливайте значения уровня очистки. |
| --- | --- | --- |

| Нажмите и удерживайте кнопку «Установить» и затем нажмите кнопку «Выбрать» . При этом начнут мигать индикатор уровня очистки и дисплей уровня очистки (часы). Индикаторы программирования – параметры активной настройки Выбрать тип уровня очистки Выберите одну из трех опций: 1 – Легкая очистка: короткий цикл 2 – Регулярная очистка (по умолчанию): стандартный цикл 3 – Усиленная очистка: длительный цикл с повышенной мощностью работы насоса. Примечание: Необходимость одновременного нажатия кнопок «Установить» и «Выбрать» препятствует случайному программированию значений уровня очистки. Нажимайте кнопку «Установить» , пока не отобразится требуемый уровень очистки. Например, дважды нажмите эту кнопку для отображения уровня очистки, равного 3. Повторно нажмите кнопку «Выбрать» . Уровень очистки установлен. На дисплее появится следующий режим программирования. |  | 6. Выбор параметров бассейна РЕКОМЕНДАЦИИ: Перед первым использованием роботизированного очистителя установите значения параметров бассейна в соответствии с бассейном, подлежащим очистке. Вы можете обратиться к своему дилеру для установки этих значений. При использовании роботизированного очистителя для очистки другого бассейна соответственно устанавливайте значения параметров бассейна. Нажимайте кнопку «Выбрать» , пока не появится и не начнет мигать индикатор параметров бассейна . Нажмите и удерживайте кнопку «Установить» , затем нажмите кнопку «Выбрать» . Нажимайте кнопку «Установить» , пока не отобразится требуемая длина бассейна. Например, дважды нажмите эту кнопку для отображения длины бассейна, равной 35 метрам. Нажмите кнопку «Выбрать» . Индикатор параметров бассейна перестанет мигать и установится длина бассейна. Появится и начнет мигать индикатор поверхности бассейна . Нажимайте кнопку «Установить» , пока не отобразится требуемая поверхность бассейна. Например, дважды нажмите эту кнопку для отображения значения поверхности бассейна, равного 2. |
| --- | --- | --- |

| Нажмите кнопку «Выбрать» . Индикатор поверхности бассейна перестанет мигать и установится значение поверхности бассейна. Снова нажмите кнопку «Выбрать» . На дисплее появится индикатор информационного режима. Индикаторы программирования – параметры активной настройки Выбрать параметры бассейна Длина бассейна – выберите одну из трех опций: БОЛЬШИЕ УСТРОЙСТВА 25 – Длина бассейна равна 25 метрам. 35 – Длина бассейна равна 35 метрам. 50 – Длина бассейна равна 50 метрам. МАЛЫЕ УСТРОЙСТВА 15 – Длина бассейна равна 15 метрам. 20 – Длина бассейна равна 20 метрам. 25 – Длина бассейна равна 35 метрам. Примечание: Размеры бассейна влияют на минимальную длительность очистки. Поверхность бассейна – выберите одну из четырех опций: 1 – Бетонная поверхность 2 – Виниловая поверхность 3 – Шероховатая керамическая поверхность 4 – Гладкая керамическая поверхность |  | 7. Использование пульта дистанционного управления Согласование пульта дистанционного управления с источником питания Очень важно, чтобы пульт дистанционного управления стал согласованным с источником питания. Этот процесс обеспечит управление роботизированным очистителем с помощью пульта дистанционного управления. Оригинальный пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим роботом, согласован с источником питания. Для согласования пульта дистанционного управления с источником питания: На пульте дистанционного управления одновременно нажмите кнопку «DELAY» («Задержка») и кнопку «R/C»; идентификатор пульта дистанционного управления появится на дисплее источника питания, и пульт дистанционного управления будет согласован с источником питания. Программирование должно быть активно, только пока идентификатор дистанционного управления отображается на информационной странице. |
| --- | --- | --- |

| Функции дистанционного управления |
| --- |
|  | Таймер | Устанавливает длительность цикла. Нажатие кнопки «Timer» («Таймер») изменяет длительность цикла в блоке питания. Каждое нажатие этой кнопки производит переход на следующую опцию длительности цикла: 3, 5, 7, 9 или 12 часов. |
|  | Изменить направление | Изменяет текущее направление движения роботизированного очистителя. Если в настоящее время роботизированный очиститель движется вперед, то нажатие этой кнопки заставит его двигаться назад. Если в настоящее время роботизированный очиститель движется назад, то нажатие этой кнопки заставит его двигаться вперед. |
|  | Повернуть налево | Поворачивает роботизированный очиститель налево, пока нажата кнопка поворота налево. |
|  | Повернуть направо | Поворачивает роботизированный очиститель направо, пока нажата кнопка поворота направо. |
|  | Задержка | Устанавливает длительность задержки до 2 часов. После установки длительности задержки равной 2 часам следующее нажатие этой кнопки сбрасывает длительность задержки на ноль (без задержки). |
|  | R/C | Изменяет текущий режим работы роботизированного очистителя: ручной или автоматический режим. Если в настоящее время роботизированный очиститель находится в ручном режиме, то нажатие этой кнопки переключит его в автоматический режим. Если в настоящее время роботизированный очиститель находится в автоматическом режиме, то нажатие этой кнопки переключит его в ручной режим. |
| Примечание: Нажатие кнопки «Задержка» пульта дистанционного управления сбросит на «0» запрограммированные значения длительности задержки. |

| 8. Информационный режим Информационный режим предоставляет следующую информацию: длительность последнего рабочего цикла (h) общая наработка роботизированного очистителя (H) любые отказы, возникшие в течение последнего цикла (F) идентификатор дистанционного управления Для просмотра данных информационного режима Нажимайте кнопку «Выбрать» , пока не появится и не начнет мигать индикатор информационного режима . Нажимайте кнопку «Установить» , пока не отобразится требуемая информационная опция: h – длительность последнего рабочего цикла, отображаемая в формате ЧЧММ. H – общая наработка, отображаемая в формате ЧЧММ; это значение также показывает действие гарантии. F – успешное завершение или отказ при выполнении последнего цикла Код «0» и символ «(» указывают на нормальную работу; цикл завершен успешно. |  | Код ошибки и символ «Х» указывают на неисправность. Настройки идентификатора дистанционного управления для источника питания и пульта дистанционного управления. Новое согласование между источником питания и пультом дистанционного управления должно быть выполнено в соответствии с инструкцией для пульта дистанционного управления, только в случае отображения этого сообщения. Индикаторы программирования – параметры активной настройки Информация Отображает подробную информацию об отказах рабочих циклов роботизированного очистителя и идентификатор дистанционного управления. Длительность последнего рабочего цикла Начинается с символа «h» и отображается в формате ЧЧММ. Эта информация исчезает через 10 минут после начала нового цикла очистки. Общая наработка Суммарный итог всего времени очистки, начиная от первого цикла очистки. Начинается с символа «H» и отображается в формате ЧЧММ. Успешное или ошибочное выполнение предыдущего цикла Нормальная работа Цикл очистки завершился полностью, что показывается следующим отображением (V) – символ «F» (Отказ) и код ошибки «0000». Отказ Цикл очистки не выполнен полностью, что показывается следующим отображением: (Х) – символ «F» и номер кода ошибки (смотрите таблицу с кодами ошибок). Идентификатор дистанционного управления Отображает идентификатор дистанционного управления, не выбранный для этого источника питания. Новый идентификатор может быть запрограммирован для нового пульта дистанционного управления – пожалуйста, обратитесь к инструкциям по программированию |
| --- | --- | --- |

Таблица кодов ошибок

| Код | Описание | Действия по устранению ошибки |
| --- | --- | --- |
| 0001 | Отказ ведущего привода | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0004 | Отказ ведомого привода | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0040 | Отказ связи между ведущим и ведомым приводами | Обычно бывает вызвано плохим монтажом проводов, водой в соединителях, иногда с аппаратными проблемами в ведущем или ведомом приводе. |
| 0044 | Отказ связи или ведомого привода | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0100 | Блок питания обнаружил низкое потребление энергии, общий ток робота ниже самого нижнего предела. | Обычно это связано с отсоединением робота или проблемой кабеля |
| 1000 | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии, короткое замыкание – робот потребляет более 19 ампер. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0005 | Отказ обоих приводов мотора | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 1001 | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии из-за ведущего привода мотора. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 1004 | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии из-за ведомого привода мотора. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 1005 | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии из-за ведущего и ведомого приводов мотора. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 1002 | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии из-за насоса ведущей стороны. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 1008 | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии из-за насоса ведомой стороны. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 100A | Блок питания обнаружил высокое потребление энергии из-за ведущего и ведомого насосов. | Свяжитесь с нашим сервисным центром |

Таблица кодов ошибок

| Код | Описание | Действия по устранению ошибки |
| --- | --- | --- |
| 0024 | Обнаружено потребление энергии насосом Beach Boy («Пляжный парень») / нижним насосом | Это происходит, когда робот находится в воде, проблема может быть связана с ведущим насосом или ведущим приводом. Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0900 | Низкое потребление энергии и отказ связи между роботом и источником питания | Обычно это связано с отсоединением линий питания в плавающем кабеле или соединителя питания |
| 0002 | Отказ насоса ведущей стороны | Проверьте соединения насоса, свободное вращение пропеллера. Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0008 | Отказ насоса ведомой стороны | Проверьте соединения насоса, свободное вращение пропеллера. Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0010 | Мешки для сбора мусора заполнены | Очистите мешки для сбора мусора |
| 0020 | Обнаружено потребление энергии насосом Beach Boy / нижним насосом | Это происходит, когда робот находится в воде, проблема может быть связана с ведущим насосом или ведущим приводом. Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0800 | Отказ связи между роботом и источником питания | Обычно это проблема плавающего кабеля или соединителя |
| 0012 | Мешки для сбора мусора заполнены и отказ насоса ведущей стороны | Очистите мешки для сбора мусора, и если это не помогает, то проверьте соединения насоса, свободное вращение пропеллера. Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 0018 | Мешки для сбора мусора заполнены и отказ насоса ведомой стороны | Очистите мешки для сбора мусора, и если это не помогает, то проверьте соединения насоса, свободное вращение пропеллера. Свяжитесь с нашим сервисным центром |
| 001A | Мешки для сбора мусора заполнены | Очистите мешки для сбора мусора, и если это не помогает, то проверьте соединения насоса, свободное вращение пропеллера. Свяжитесь с нашим сервисным центром |

| Режим полного мешка |
| --- |
| При заполнении мешка фильтра автоматически загорается индикатор полного мешка. В этом случае следует опустошить и промыть мешок фильтра. Полный мешок фильтра будет препятствовать очистке бассейна и может привести к остановке роботизированного очистителя из-за перегрузки насоса. |  |
| Индикатор полного мешка Указывает на заполнение мешка фильтра. Опустошите мешок фильтра и промойте его. |  |

9. Техническое обслуживание и регулировка

ОЧИЩАЙТЕ МЕШОК ФИЛЬТРА ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА ОЧИСТКИ

- Отключите источник питания (пожалуйста, не допускайте контакта штепселя с водой)

- Если очиститель находится в бассейне, осторожно тяните его к себе за кабель, пока его ручка не окажется в пределах досягаемости. Используйте ручку (а не кабель) для извлечения очистителя из бассейна после того, как из него вытечет большая часть воды.

- Положите устройство его обратной стороной на гладкую поверхность (чтобы избежать появления царапин на корпусе), освободите лепестки замка и удалите узел нижней крышки (рис. a, b, c, d)

- Удалите мешок фильтра опорных полос, выверните его внутренней стороной наружу и удалите всю грязь с помощью садового шланга или в раковине. Осторожно выжимайте мешок. Промывайте мешок, пока не станет чистой вода, вытекающая при выжимании мешка. При необходимости, используйте стиральную машину, но только с холодной водой и БЕЗ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА!

- Повторно установите мешок на опорные полосы, расположив этикетку в центре одной из длинных сторон нижней крышки (d)

- Повторно установите узел нижней крышки в корпус. Надавливайте на него, пока лепестки замка не защелкнутся на месте надлежащим образом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Во избежание царапин и других поверхностных повреждений вашего робота найдите гладкую поверхность, где он может находиться при очистке мешков для мусора или при выполнении незначительных регулировок.

Эти царапины могут изменить плавные и гладкие края робота, что приведет к возможности повреждения некоторых эластичных поверхностей бассейна.

Очистка пропеллера насоса:

- Удалите 2 (4) винта из верхней детали выпускного отверстия.

- Снимите верхнюю деталь выпускного отверстия и удалите волосы и иной мусор вокруг пропеллера.

10. Устранение неисправностей

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗВОНИТЬ В ВАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Перед началом поиском неисправности очиститель бассейна должен быть отсоединен от источника питания, а источник питания должен быть отключен от электрической розетки для предотвращения повреждения устройства и возможной травмы персонала.

Ссылочные номера смотрите в списке деталей, расположенном на первой странице руководства.

| Проблемы | Действия |
| --- | --- |
| 1. Устройство не качает воду или не перемещается: | Проверьте наличие питания в электрической розетке. Проверьте, подключен ли преобразователь напряжения к заземленной розетке и соединен ли узел синего кабеля (27) с преобразователем напряжения.* Несколько раз выключите и включите источник питания. Обеспечьте задержку в 45 секунд между включением и выключением. Проверьте отсутствие и удалите любой мусор, такой как волосы, шнурки или листья, который может препятствовать свободному движению гусениц привода (4). Проверьте, что гусеницы привода (4) надлежащим образом выровнены и натянуты. При необходимости, отрегулируйте или замените их. |
| 2. Устройство совсем не качает воду или качает медленно, но перемещается: | Проверьте, не застрял ли пропеллер из-за накопления волос или мусора на пропеллерах. Удалите верхний винт на верхней детали выпускного отверстия и очистите пропеллер. При повторной сборке верхней крышки не следует чрезмерно затягивать винт (смотрите дополнительную информацию в разделе «Техническое обслуживание и регулировка» этого руководства). Проверьте, что мешок фильтра (31) полностью чист. Очистите его, при необходимости. Если с пунктами a) и b) все в порядке, то проверьте моторы насоса. Если они не работают, то отправьте устройство в ваш сервисный центр. |

*Кабель преобразователя напряжения может быть заменен только с помощью специальных инструментов, имеющихся обычно только у авторизованных дилеров, дистрибуторов или в сервисных центрах.

Устранение неисправностей

| Проблемы | Действия |
| --- | --- |
| 3. Устройство не перемещается, но качает воду: | Проверьте, не препятствуют ли перемещению вперед/назад посторонние объекты на гусеницах привода: волосы, мусор и т.д. или устройство запуталось в кабеле питания. Очистите, при необходимости. Проверьте, не проскальзывают ли гусеницы привода (4) на месте. Кроме того, проверьте надлежащее натяжение гусениц привода (4). При необходимости, замените их. Проверьте, не ослаблены ли соединения мотора привода. Если с пунктами a), b) и c) все в порядке, то проверьте ведущий и ведомый моторы. Если один из них не работает, то отправьте устройство в ваш сервисный центр. |
| 4. Устройство не подбирает грязь и мусор: | Проверьте пункты 2a и 2b этого руководства. Проверьте створки входного клапана (32) на нижней крышке (30). Створки должны свободно перемещаться для открытия и закрытия. При необходимости, очистите и освободите створки клапана (32). |
| 5. Устройство не обслуживает весь бассейн: | Скорее всего, необходима полная очистка мешка фильтра (31). Проверьте, что синий кабель (27) правильно расположен и распутан. Обеспечьте работу устройства в бассейне в течение всего цикла очистки. Убедитесь, что плавающая ручка (2) закреплена диагонально поперек верхней стороны корпуса вашего устройства. Проверьте работоспособность мотора насоса. Пожалуйста, обратитесь к подразделу руководства по устранению неисправностей «Устройство перемещается, но не подбирает грязь и мусор». Если после предыдущих проверок проблема не решена, то обратитесь к вашему дилеру для получения дополнительной помощи. |

Устранение неисправностей

| Проблемы | Действия |
| --- | --- |
| 6. Дистанционное управление не работает надлежащим образом: | Проверьте батарею передатчика дистанционного управления (14), замените ее, при необходимости. Убедитесь, что вы активизируете систему дистанционного управления (14) на расстоянии не более 30 метров от преобразователя напряжения, направив пульт дистанционного управления на него. Если проблема, связанная с дистанционным управлением, не решена, то обратитесь в ваш сервисный центр за помощью. |
| 7. Мусор высыпается из устройства, когда оно вынимается из бассейна (Нижняя крышка не закрыта надлежащим образом) | Лепестки замка – Проверьте, что лепестки замка не деформированы. Они должны быть прямыми и выровненными относительно корпуса устройства. Входные клапаны – Проверьте, что створки входного клапана (32) на нижней стороне вашего устройства (в нижней крышке (30)) свободно перемещаются для открытия и закрытия. При необходимости, очистите створки (32). |
| 8. Кабель закручен: | Измените диагональное положение ручки (2) на противоположное. Используйте ШАРНИР E-Z (29), как показано ниже. |
| Поставьте робота на землю и отсоедините кабель от преобразователя напряжения. Удерживая одной рукой Шарнир E-Z, двигайтесь от робота, натягивая кабель на всю его длину. | Удерживайте одной рукой Шарнир E-Z. Сердечник будет вращаться внутри крышки и, таким образом, распутывать кабель. | УХОД ЗА КАБЕЛЕМ Кабель может закрутиться после некоторого времени эксплуатации. Для исправления его состояния просто зафиксируйте съемную ручку в верхней чести очистителя в противоположном диагональном направлении. Теперь очиститель бассейна будет перемещаться в противоположном направлении во время очистки вашего бассейна, и кабель будет раскручиваться. Периодически проверяйте отсутствие внешнего повреждения кабеля. Если проблема не исчезла, то используйте устройство Шарнир E-Z. |

Устранение неисправностей

| Проблемы | Действия |
| --- | --- |
| 9. После включения робота насосы работают в течение около 6 секунд, и он выключается. Через 45 секунд выключается источник питания. | Запрограммируйте источник питания на использование периода простоя, равного 0 часов, и перезапустите систему. Вы можете также отменить режим простоя и перейти в рабочий режим, проста нажав кнопку «ЗАДЕРЖКА» на пульте дистанционного управления. |

11. Водяная тележка ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ КОММЕРЧЕСКИХ – ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

|  | Левая пластина Все соединительные действия для детали А распространяются на деталь В. Правая пластина Нагруженный передний стержень Соединяет передние части деталей A и B с помощью винта № 4. Резьбовой стержень Устанавливается внутри детали E Задний стержень Соединяет детали A и B в задней части узла с помощью гайки № 3. Ручка Соединяет детали A и B в задней нижней части с помощью винта № 5 и гайки № 2. Держатели кабеля Соединятся с деталью F с помощью винта № 1 и гайки № 2. Полка для источника питания Соединяется со стержнем F при легком нажатии. Она располагается на стержне E и крепится двумя пластмассовыми штифтами № 6. Смотрите детальный чертеж M. |
| --- | --- |

11. Водяная тележка ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ НЕБОЛЬШИХ КОММЕРЧЕСКИХ – ОБЩЕСТВЕННЫХ БАССЕЙНОВ

|  | Левая пластина Все соединительные действия для детали А распространяются на деталь В. Правая пластина Нагруженный передний стержень Соединяет передние части деталей A и B с помощью винта № 4. Резьбовой стержень Устанавливается внутри детали E Задний стержень Соединяет детали A и B в задней части узла с помощью гайки № 3. Ручка Соединяет детали A и B в задней нижней части с помощью винта № 5 и гайки № 2. Держатели кабеля Соединятся с деталью F с помощью винта № 1 и гайки № 2. Полка для источника питания Соединяется со стержнем F при легком нажатии. Она располагается на стержне E и крепится двумя пластмассовыми штифтами № 6. Смотрите детальный чертеж M. |
| --- | --- |

# Text boxes

Для защиты панели управления (жидкокристаллического дисплея) не оставляйте источник питания в местах воздействия прямых солнечных лучей или под дождем.

Очиститель бассейна

Узел фильтра

Источник питания

Пульт дистанционного управления

Панель управления источника питания

| Роботизированный очиститель бассейна Для коммерческих – общественных плавательных бассейнов ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ |  | Плавающий кабель Плавающий кабель Штепсель (от преобразователя напряжения к устройству) Шарнир E-Z Узел фильтра Узел нижней крышки Мешок фильтра Створки входного клапана Источник питания Кнопка ВКЛЮЧИТЬ Кнопка ВЫКЛЮЧИТЬ Розетка |
| --- | --- | --- |
|  | Панель управления Время работы Начальный режим Режим задержки Режим очистки Индикация отказа Тестовый режим Полный мешок Информация Выбор параметров бассейна Выбор типа очистки Выбор времени задержки Выбор цикла очистки |  |
| Очиститель бассейна Корпус устройства Ручка Боковая пластина Гусеница привода Труба колеса и щетки Инфракрасный датчик | Пульт дистанционного управления Кнопка таймера Светодиод Кнопка поворота направо Кнопка поворота налево Кнопка изменения направления Кнопка режима дистанционного управления Кнопка задержки Передатчик дистанционного управления |  |  |

пропеллер