ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОЖЕКТОР LUMIPLUS

| Одноцветные | СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ |
| --- | --- |

РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ: Руководство по техническому обслуживанию, которое вы сейчас держите в руках, содержит важную информацию относительно необходимых для применения мер безопасности при установке и запуске. Поэтому лицо, проводящее установку, а также пользователь должны прочитать данную инструкцию перед установкой или запуском.

Сохраните данное руководство, чтобы обращаться к нему в будущем.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик прожекторов LumiPlus, следуйте приведенным ниже указаниям:

# ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (см. рисунок 1):

Светильники поставляются с двухжильным медным кабелем сечением 1,5 кв. мм  HO7RNF. Всегда следует быть уверенным в том, что напряжение, поставляемое на прожектор, не превышает 12 В от защитного трансформатора. Трансформатор должен быть рассчитан для подачи тока с соответствующим значением в вольт-амперах на каждый подключенный светильник на СИД.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Лица, ответственные за проведение сборки, должны иметь соответствующую подготовку для проведения этих работ.

- Избегайте контактов с проводами под напряжением.

- Соблюдайте действующие стандарты относительно предотвращения несчастных случаев.

- В этой связи должны соблюдаться стандарты IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

- В этой связи для моделей 52143, 52144, 52145 и 52146 должны соблюдаться стандарты IEC 364-7-714:  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. УЛИЧНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.

- Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном электропитании прожекторного освещения.

- Лампа предназначена исключительно для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОГРУЖЕННОМ В ВОДУ СОСТОЯНИИ и ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ.

  - Изготовитель не несет ответственности в случаях, если при сборке, установке или запуске были установлены или использовались любые электронные компоненты, произведенные на любых предприятиях, кроме предприятий самого изготовителя.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОПИСАНИЕ | LumiPlus 2.0 | LumiPlus 1.11 | LumiPlus Mini 2.0 / Quadraled |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | 53840, 45621, 45622, 56018, 56019, 56020, 56021, 45636 | 52606, 53839, 52599, 52600, 56030, 56031, 56032, 56033, 52607 | 52130, 52131, 52132, 52133, 52134, 52135, 52155, 52156, 52157, 52158, 52159, 52160, 52147, 52148*, 52149*, 52150* |
| Мощность | 70 Вт | 24 Вт | 9 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Электропитание | Переменный ток |
| Защита | Класс III IPX8 |
|  | ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ |
| ПОДВОДНУЮ ЛампУ (LumiPlus 2.0, LumiPlus 1.11) НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ В ВОДУ СОСТОЯНИИ |

* 52 148 (9 Вт x 2un = 18 Вт) / 52 149 (9 Вт x 3un = 27 Вт) / 52 150 (9 Вт x 4un = 36 Вт)

Произведено в Европейском Союзе

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I

17854 Sant Jaume de Llierca (Spain) (Испания)

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Spain (Испания)

info@astralpool.com

56003Е203

- Мы оставляем за собой право полностью или частично изменять содержание данного документа без предварительного оповещения.

# Text boxes

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 1

230 В переменного тока

12 В 
переменного тока

Трансформатор 
230 – 12 В переменного тока 50-60 Гц