ПРОЖЕКТОР “MINI” ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ

| РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |
| --- | --- |

| РУССКИЙ |  |
| --- | --- |
| ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В настоящем сборнике инструкций представлена важная информация, касающаяся мер безопасности, которые должны соблюдаться при установке и вводе данного прибора в эксплуатацию. В связи с этим специалист по монтажу и пользователь должны прочесть настоящие инструкции перед началом установки и пуском прибора. Храните настоящее руководство для будущих консультаций. |

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик прожектора “MINI” для светодиодных прожекторов, рекомендуется следовать представленным ниже инструкциям:

1. ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ

Внутри коробки должны находиться следующие принадлежности:

| Прожектор MINI (32380) | Прожектор MINI (32381) |
| --- | --- |
| Комплект прожектора Декоративный фиксатор Уплотнительное кольцо | Комплект прожектора Декоративный фиксатор Уплотнительная прокладка Гайка |

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прожектор предназначен для использования в полностью погруженном подводном состоянии в пресной воде плавательных бассейнов или гидромассажных ванн. Он относится к III классу электрической аппаратуры, работающей на сверхнизком напряжении (12 В переменного тока).

Прожектор соответствует степени IPX8 пылевлагозащищенности (защищен от проникновения пыли, твердых частиц и влаги) при номинальной глубине погружения до 2 м.

Прожекторы данного типа соответствуют международным стандартам безопасности, распространяющимся на осветительные приборы, и в частности стандарту EN 60598-2-18: ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЧАСТЬ 2: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 18: ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ И ПОДОБНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ.

Завод-изготовитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за сборку, установку или ввод в эксплуатацию любых электрических компонентов, если они устанавливались или подвергались исправлениям не на его территории.

3. УСТАНОВКА

- Для яркого освещения бассейна рекомендуется устанавливать по одному прожектору на каждые 5 м2 водной поверхности. В плавательных бассейнах, отличающихся большой глубиной, требуется использовать по одному прожектору на каждые 10 м3 объема воды.

- Чтобы избежать ослепляющего действия прожекторов, они должны устанавливаться таким образом, чтобы их лицевая сторона была направлена в противоположную сторону от жилого помещения или от обычного взгляда на плавательный бассейн.

- В случае, когда освещение используется в тренировочных или спортивных бассейнах, прожекторы должны устанавливаться по боковым сторонам бассейна во избежание ослепляющего воздействия на пловцов.

- Чтобы устранить необходимость опорожнения бассейна для замены ламп, рекомендуется устанавливать прожекторы на доступной глубине от верхней кромки бассейна.

Перед установкой прожектора удостоверьтесь, что его уплотнительный сальник затянут полностью.

4. СБОРКА

Прожектор MINI 32380

Этот прожектор предназначен для установки в направляющую трубу.

- Произведите монтаж сквозной трубы сквозь бетонную стенку плавательного бассейна на глубине 400-700 мм от уровня водной поверхности (Рис. 2).

- Вмурованную в стенку направляющую трубу необходимо продолжить кабельным каналом, длина которого должна обеспечить его возвышение над максимальным уровнем воды в бассейне или гидромассажной ванне (Рис. 3).

- Проведите кабель прожектора через направляющую трубу и кабельный канал (Рис. 4).

- Установите сам прожектор, вставив его в направляющую трубу (Рис. 5).

Прожектор MINI 32381

Этот прожектор предназначен для установки в гидромассажные бассейны, а также в обычные металлические или акриловые ванны. Для своей установки он не требует никаких оборудованных ниш или направляющих труб.

- Прожектор должен быть установлен на глубине около 400 мм от уровня водной поверхности гидромассажного бассейна, в таком месте, где он не может полностью перекрываться телом принимающего водные процедуры человека. Предпочтительно устанавливать прожектор в вертикальных стенках ступенек, предназначенных для входа в гидромассажный бассейн (Рис. 2).

- С помощью дрели проделайте в стенке гидромассажной ванны круглое отверстие диаметром 60 мм (Рис. 6).

- Установите резиновую прокладку и прожектор на внутреннюю стенку гидромассажного бассейна.

- Закрепите корпус прожектора 2-дюймовой гайкой со стороны наружной стенки гидромассажного бассейна (Рис. 7).

Внимание:

  - Для обеспечения полной непроницаемости прожектора прочистите опорную поверхность уплотнительной прокладки оптического стекла или замените ее в случае обнаружения неустранимых деформаций или видимых вмятин, царапин и т.п.

  - Надежно затягивайте гайку кабельного сальника.

  - Всегда устанавливайте корпус надлежащим образом, чтобы легче было действовать с наружной стороны, либо так, чтобы можно было извлекать его наружу без особого труда.

  - Перед любым вскрытием прожектора удостоверьтесь, что на нем НЕТ напряжения.

Необходимо предусмотреть свободный конец кабеля длиной 1,5 м, намотав его на корпус прожектора, для того чтобы можно было поднимать прожектор на бордюр бассейна при необходимости технического обслуживания (Рис. 8).

5.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: блок питания - 32640

Подача напряжения должна обеспечиваться блоком питания, код 32640. Категорически запрещается подключать прожекторы непосредственно к сети напряжением 12 В. Отсутствие блока питания может вызвать повреждение светодиодного прожектора.

При этом в применении трансформатора нет необходимости, так как блок питания сам вырабатывает напряжение 12 В. Блок питания подключается непосредственно к сети переменного тока напряжением 230 В с помощью прилагаемого кабеля.

Один блок питания может обеспечивать работу максимум четырех светодиодных прожекторов MINI.

Для выполнения подключения откройте клеммную коробку, отвернув четыре винта на верхней крышке.

Для обеспечения герметичности кабели должны входить в блоки питания через прилагаемые кабельные сальники.

В комплект поставки прожектора входит 4-жильный медный кабель H07RNF сечением 1,5 мм2. Этот кабель подключается к контактным разъемам на печатной плате, как показано на рисунке 8.

Каждый проводник должен быть подключен к соответствующему контакту по следующей схеме:

R – Коричневый / B – Синий

G – Черный / COM – Зеленый/Желтый

Подключение проводов другим способом, отличным от указанного на этой схеме, может привести к серьезному повреждению прожектора.

Каждый прожектор должен подключаться к отдельной группе контактных разъемов. Подключение нескольких прожекторов к одной и той же группе контактных разъемов может привести к повреждению блока питания.

  - Типы соединения блока питания с прожекторами

- Отдельное подключение

В комплект поставки прожектора входит 2,5 метра кабеля. Если прожектор располагается рядом с блоком питания, он может подсоединяться непосредственно к его контактному разъему.

Если расстояние между блоком питания и прожекторами больше 2,5 метра, потребуется удлинить кабели, нарастив их с того конца, который подходит от прожектора к блоку питания.

Во избежание падения напряжения в электрических кабелях, необходимо использовать кабели соответствующего сечения, соизмеримого с их длиной.

| Длина, м | Сечение кабеля |
| --- | --- |
| 0-20 | 1,5 мм2, медный |
| 20-30 | 2,5 мм2, медный |
| 30-50 | 4 мм2, медный |

Категорически запрещается изменять тип кабеля прожектора. Поставляемый с прожектором кабель гарантирует степень влагозащищенности IPX8. Использование кабеля другого типа может вызвать потерю герметичности, ведущую к повреждению прожектора.

- Совместное подключение

В помощь для подключения прожекторов к блоку питания может использоваться отдельный соединительный кабель.

При этом способе подключения должны использоваться кабели соответствующего сечения, соизмеримого с их длиной.

| Длина, м | Сечение кабеля |
| --- | --- |
| 0-20 | 2,5 мм2, медный |
| 20-30 | 4 мм2, медный |
| 30-50 | 6 мм2, медный |

6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ

Системы, оборудованные только светодиодными прожекторами MINI, могут управляться непосредственно с блока питания. 
В системах, где помимо этого используются прожекторы Colorplus, блок питания может синхронизировать их с прожекторами MINI.

6.1  Управление с блока питания

Блок питания оборудован кнопкой, которая обеспечивает простейший способ управления прожекторами. Каждое нажатие кнопки ведет к изменению отдельного цвета или цветовой последовательности.

Эта кнопка является нормально-замкнутой (NC). Она подключается к контактам, обозначенным маркировкой “pushbutton input” (вход кнопки) по схеме, показанной на рисунке 8.

Данная система управления обеспечивает 14 рабочих режимов: 7 постоянных цветов и 7 сменяющихся цветовых последовательностей.

6.1.1  Схема подключения электропитания

В системах, имеющих более четырех светодиодных прожекторов MINI, которые должны управляться одновременно, необходимо установить отдельную кнопку, подключив ее параллельно соединительным контактам.

6.1.2  Рабочие режимы

Кнопочное управление позволяет создавать различные сценарии освещения внутреннего пространства бассейна с двумя рабочими режимами:

Постоянный цвет: Выбор одного постоянного цвета из семи возможных.

| № цвета | % красного | % синего | % зеленого | цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 100 | Белый |
| 2 | 100 | 0 | 0 | Красный |
| 3 | 0 | 100 | 0 | Синий |
| 4 | 0 | 0 | 100 | Зеленый |
| 5 | 100 | 100 | 0 | Фиолетовый |
| 6 | 0 | 100 | 100 | Голубой |
| 7 | 100 | 0 | 100 | Желтый |

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор из семи программ цветовых последовательностей. В каждой программе задается продолжительность действия каждого цвета и время перехода от одного цвета к другому в соответствии со следующей таблицей:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК СМЕНЫ ЦВЕТОВ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА, С | ВРЕМЯ СМЕНЫ ЦВЕТОВ, С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | Синий | Зеленый | Фиолетовый | Голубой | Желтый | 2 | 2 |
| 2 | Красный | Зеленый | Голубой | Синий | Фиолетовый | Желтый | 4 | 4 |
| 3 | Фиолетовый | Голубой | Желтый | - | - | - | 4 | 4 |
| 4 | Красный | Синий | Зеленый | - | - | - | 8 | 8 |
| 5 | Фиолетовый | Голубой | Желтый | - | - | - | 16 | 16 |
| 6 | Желтый | Фиолетовый | Голубой | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Зеленый | Красный | Синий | - | - | - | 0,5 | 0,5 |

Каждое нажатие кнопки приводит к смене цвета или последовательности. Цикл цветов и последовательностей является ротационным. Например, если вы находитесь на цвете 5, то однократное нажатие кнопки обеспечивает переход на цвет 6. Повторное нажатие кнопки обеспечивает переход к последовательности 1.  Если вы находитесь в последовательности 7, то однократное нажатие кнопки осуществляет переход на цвет 2, то есть красный.

Цвет 1 соответствует белому цвету и включается одним продолжительным нажатием кнопки.

6.2  Управление с помощью системы Colorplus

Светодиодные прожекторы MINI могут использоваться вместе с прожекторами серии 27 LED Colorplus в любой из возможных конфигураций (TOP-ECO).

6.2.1  Система Colorplus ECO: кнопочное управление

Имеет тот же самый принцип управления, что и управление с блока питания. Более подробная информация представлена в параграфе 6.1.2.

6.2.2 Система Colorplus TOP: управление с помощью приемника-модулятора

Система Пульт дистанционного управления – Приемник-модулятор – Трансформатор – Светодиодный прожектор позволяет создавать различные световые эффекты внутри бассейна с помощью двух рабочих режимов:

Постоянный цвет: Выбор постоянного цвета из двенадцати возможных.

| № цвета | % красного | % синего | % зеленого | цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | 0 | Красный |
| 2 | 0 | 100 | 0 | Синий |
| 3 | 0 | 0 | 100 | Зеленый |
| 4 | 100 | 60 | 0 | Пурпурный |
| 5 | 100 | 0 | 60 | Светло-желтый |
| 6 | 0 | 100 | 60 | Синевато-голубой |
| 7 | 0 | 60 | 100 | Зеленовато-голубой |
| 8 | 100 | 100 | 0 | Фиолетовый |
| 9 | 0 | 100 | 100 | Голубой |
| 10 | 100 | 0 | 100 | Желтый |
| 11 | 100 | 100 | 80 | Синевато-белый |
| 12 | 100 | 80 | 100 | Зеленовато-белый |

% BLUE % GREEN COLOUR

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор из девяти программ цветовых последовательностей. В каждой программе задается продолжительность действия каждого цвета и время перехода от одного цвета к другому в соответствии с данными следующей таблицы:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА, С | ВРЕМЯ СМЕНЫ ЦВЕТОВ, С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 8 |
| 3 | 15 | 4 |
| 4 | 15 | 15 |
| 5 | 30 | 8 |
| 6 | 30 | 30 |
| 7 | 60 | 15 |
| 8 | 60 | 60 |
| 9 | 120 | 60 |

Например, программа 5 предполагает, что каждый цвет будет действовать в течение 30 секунд, 22 секунды из которых будут отданы постоянному цвету, а оставшиеся 8 секунд отводятся на переход к следующему цвету. Программа 8 предполагает, что 60 секунд, соответствующих каждому цвету, используются и для перехода к следующему цвету.

6.2.3  Схема подключения электропитания

И в конфигурации TOP, и в конфигурации ECO к двум контактам 12VCA блока питания должны быть подсоединены два кабеля параллельно с любым прожектором (с питанием от сети 12 В), как если бы он был другим прожектором Colorplus.

Следовательно, блок питания будет интерпретировать полученный сигнал и выполнять те же самые функции, как система прожекторов Colorplus.

** Внимание: Кнопка имеет приоритет по управлению, поэтому в случае использования прожекторов этой серии с прожекторами серии Colorplus, эту кнопку следует отсоединять, в противном случае прожекторы будут работать неправильно.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прожекторы данного типа не требуют никакого технического обслуживания. Если же прожектор работает ненадлежащим образом, обратитесь в наш отдел обслуживания покупателей.

Категорически запрещается вскрывать и проникать внутрь прожектора, так как это может привести к аннулированию гарантии завода-изготовителя.

Внимание: Перед любым вскрытием прожектора удостоверьтесь, что на нем НЕТ напряжения.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Лица, привлекаемые к установке прожектора, должны иметь необходимую квалификацию, соответствующую данному типу работ.

- Необходимо избегать контактов с электрическими частями, находящимися под напряжением.

- Следует неукоснительно соблюдать действующие правила предупреждения несчастных случаев.

- Особенно это касается стандарта IEC 364-7-702  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЗДАНИЙ. СПЕЦАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

- Любые работы, связанные с техническим обслуживанием прожектора, должны выполняться после его отключения от электросети.

- Запрещается работа с прожектором лицам, находящимся в мокрой обуви.

- Завод-изготовитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за сборку, установку или ввод в эксплуатацию любых электрических компонентов, если они устанавливались или подвергались исправлениям не на его территории.

РУССКИЙ

| № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 32380 | 32381 | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17883R0003 | Декоративный фиксатор | X | X | 1 |
| 2 | 08554R0005 | Декоративная крышка | X | X | 1 |
| 3 | 17883R0002 | Кольцо прожектора | X | X | 1 |
| 4 | 08523 | Оптическое стекло прожектора D=63 | X | X | 1 |
| 5 | 17883R0005 | Уплотнительная прокладка 63x52x2 | X | X | 1 |
| 6 | 32380R0003 | Рефлектор | X | X | 1 |
| 7 | 32380R0200 | Цилиндрический патрон | X | X | 1 |
| 8 | 32381R0001 | Корпус прожектора |  | X | 1 |
| 9 | 04051R0003 | Уплотнительная прокладка |  | X | 1 |
| 10 | 04051R0001 | Гайка |  | X | 1 |
| 11 | 32380R0001 | Корпус прожектора | X |  | 1 |
| 12 | 7230530030 | Уплотнительное кольцо | X |  | 1 |
| 13 | 32380R0004 | Сальниковое уплотнение | X | X | 1 |
| 14 | 00346R0012 | Шайба | X | X | 1 |
| 15 | 32380R0006 | Гайка кабельного сальника PG-11 | X | X | 1 |
| 16 | 32380R0007 | Кабель H07RN-F 4x1,5x2500 | X | X | 1 |

|  | SACOPA, S.A.U. |
| --- | --- |
|  | RU | ИЗДЕЛИЕ: | ПРОЖЕКТОР “MINI” ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ, 32380, 32381 |
|  | Декларация соответствия стандартам ЕЭС Перечисленная выше продукция соответствует следующим нормативным актам: Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC. Директива по низкому напряжению 73/23/EEC. Европейские стандарты EN 60598-1, EN 60598-2-18 со всеми изменениями и дополнениями. |  |
|  | St. Jaume de Llierca, 1 января 2005 |
|  | Подпись / Квалификация: | SACOPA, S.A.U. Pol Ind. Pla de Poliger, s/n 17854 SANT JAUME DE LLIERCA ИСПАНИЯ | подпись АДМИНИСТРАТОР |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |

| НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ “MINI” |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип потребляемого тока | Переменный |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Степень защиты | Класс III IPX8 |
| Использовать только с блоком питания, код 32640 |

###### Сделано в ЕС

###### Sacopa, S.A.U.

###### Pol. Ind. Pla de Poliger, s/n

###### 17854 Sant Jaume de Llierca (Испания)

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Испания

32382E201-00 Info@astralpool.com

Мы сохраняем право на полное или частичное изменение отдельных статей или всего содержания настоящего документа без предупреждения.

# Text boxes

КРАСНЫЙ

Блок питания светодиодных прожекторов MINI

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

TRF

TRF

~230 В

~12 В

~12 В

~230 В

Блок питания светодиодных прожекторов 
MINI

Блок питания светодиодных прожекторов 
MINI

Синхронизирующий кабель

Синхронизирующий кабель

ТРАНСФОР-
МАТОР

ТРАНСФОР-
МАТОР

Пульт дистанционного управления (опциональный)

R – Коричневый

G – Черный

B – Синий

COM – Зеленый / Желтый

### Прожек-

тор 4

### Прожек-

тор 3

### Прожек-

тор 2

### Прожек-

тор 1

Кабель кнопки

SYNC – СИНХРОНИЗАЦИЯ

Кнопка

##### 220 В – 50 Гц

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Модель 32380

Модель 32381