ПОДВОДНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР “STANDARD”

| РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |
| --- | --- |

| РУССКИЙ |  |
| --- | --- |
| ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В настоящем сборнике инструкций представлена важная информация, касающаяся мер безопасности, которые должны соблюдаться при установке и вводе данного прибора в эксплуатацию. В связи с этим специалист по монтажу и пользователь должны прочесть настоящие инструкции перед началом установки и пуском прибора. Храните настоящее руководство для будущих консультаций. |

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик подводных светодиодных прожекторов “STANDARD” рекомендуется следовать представленным ниже инструкциям:

1. ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ

Внутри коробки должны находиться следующие принадлежности:

| Прожектор для бетонных бассейнов | Прожектор для сборно-разборных бассейнов |
| --- | --- |
| Монтажный корпус Комплект прожектора | Монтажный корпус 2 водонепроницаемых уплотнительных прокладки Зажимной фланец Комплект прожектора Пакет с крепежными винтами: Винт DIN 7981 A2 4,8x16 – 02 шт. Винт DIN 966 A2 M-6x24 – 16 шт. (1) Винт DIN 7982 5,5x25 – 16 шт. (2) |

(1) Для прожекторов с корпусом под винты с метрической резьбой

(2) Для прожекторов с корпусом под самонарезающие винты

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прожектор предназначен для использования в полностью погруженном подводном состоянии в пресной воде плавательных бассейнов. Он относится к III классу электрической аппаратуры, работающей на сверхнизком напряжении (12 В переменного тока).

Прожектор соответствует степени IPX8 пылевлагозащищенности (защищен от проникновения пыли, твердых частиц и влаги) при номинальной глубине погружения до 2 м.

Прожекторы данного типа соответствуют международным стандартам безопасности, распространяющимся на осветительные приборы, и в частности стандарту EN 60598-2-18: ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЧАСТЬ 2: ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 18: ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ И ПОДОБНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ.

Цепь питания таких осветительных приборов должна иметь защиту от перегрузки с порогом срабатывания в 30 мА. В качестве силовых трансформаторов питания таких прожекторов должны использоваться надежно изолированные трансформаторы с разделенными обмотками.

Завод-изготовитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за сборку, установку или ввод в эксплуатацию любых электрических компонентов, если они устанавливались или подвергались исправлениям не на его территории.

3. УСТАНОВКА

- Для яркого освещения бассейна рекомендуется устанавливать по одному прожектору на каждые 20 м2 водной поверхности. В плавательных бассейнах, отличающихся большой глубиной, требуется использовать по одному прожектору на каждые 25 м3 объема воды.

- Чтобы избежать ослепляющего действия прожекторов, они должны устанавливаться таким образом, чтобы их лицевая сторона была направлена в противоположную сторону от жилого помещения или от обычного взгляда на плавательный бассейн.

- В случае, когда освещение используется в тренировочных или спортивных бассейнах, прожекторы должны устанавливаться по боковым сторонам бассейна во избежание ослепляющего воздействия на пловцов.

- Чтобы устранить необходимость опорожнения бассейна для замены ламп, рекомендуется устанавливать прожекторы на доступной глубине от верхней кромки бассейна.

- В системах освещения, где вы хотите заменить обычные прожекторы на светодиодные, сохранив имеющуюся электропроводку, настоятельно рекомендуется использовать полимерный герметик, предназначенный для подводного применения. Не рекомендуется применять силиконовый герметик, пытаясь загерметизировать им места соединений проводов. Категорически запрещается вскрывать прожектор, поскольку это ведет к потере гарантии.

Перед установкой прожектора удостоверьтесь, что его уплотнительный сальник (поз. 28) затянут полностью.

Прожектор должен устанавливаться на стенку бассейна на глубине около 400-700 мм от водной поверхности (Рис. 1).

Способ крепления корпуса к стенке бассейна может отличаться в зависимости от типа используемого прожектора – для бетонных бассейнов или для сборно-разборных бассейнов.

Бетонный плавательный бассейн

При установке прожектора в бетонный плавательный бассейн его корпус (поз. 18) должен крепиться к стенке плавательного бассейна (Рис. 2). Необходимо проследить, чтобы выходное отверстие в корпусе для кабеля располагалось в верхней части.

Сборно-разборный плавательный бассейн

Для установки прожектора в сборно-разборный плавательный бассейн необходимо проделать в стенке бассейна круглое отверстие диаметром 240 мм (Рис. 2).

Установите корпус (поз. 18) и одну из самоклеящихся прокладок (поз. 19) с наружной стороны бассейна. Другую самоклеящуюся прокладку установите на внутренней стороне, и, используя два винта DIN 7981 4,8x16 (поз. 22), скрепите все три компонента (Рис. 3). Проследите, чтобы выходное отверстие для кабеля располагалось в верхней части корпуса.

При установке зажимного фланца (поз. 21) на внутренней стороне плавательного бассейна необходимо обеспечить, чтобы головки ранее установленных винтов DIN 7981 4,8x16 (поз. 22) совместились с предусмотренными для них выемками в задней части зажимного фланца.

Прикрепите зажимной фланец (поз. 21) к стенке бассейна 16 винтами:

DIN 966 M-6x24 (поз. 22), если корпус предназначен под винты с метрической резьбой (Рис. 4).

DIN 7982 5,5x25 (поз. 22), если корпус предназначен под винты-саморезы (Рис. 4).

4. СБОРКА

После установки корпуса и зажимного фланца в сборно-разборном бассейне произведите сборку прожектора.

Для подключения прожектора к электросети пропустите кабель через гайку (поз. 25) уплотнительного сальника. Затяните гайку уплотнительного сальника настолько, чтобы кабель не имел хода при попытке вытянуть его усилием руки.

Необходимо предусмотреть свободный конец кабеля длиной 1,5 м, намотав его на корпус (поз. 18), для того чтобы можно было поднимать прожектор на бордюр бассейна в случае необходимости замены лампы или технического обслуживания (Рис. 5).

Вставьте прожектор в сборе в корпус (Рис. 6). Чтобы получить хорошую освещенность бассейна, важно, чтобы анаграмма декоративного кольца (поз. 1) располагалась в верхней части прожектора (Рис. 7).

Заверните два винта M6x80 (поз. 2) так, чтобы собачки фиксатора вошли во внутренние стенки корпуса (Рис. 8).

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прожекторы данного типа не требуют никакого технического обслуживания. Если же прожектор работает ненадлежащим образом, обратитесь в наш отдел обслуживания покупателей.

Запрещается вскрывать и проникать внутрь прожектора. Все прожекторы, подвергавшиеся вскрытию, лишаются гарантии завода-изготовителя.

Извлечение прожектора из плавательного бассейна в случае необходимости должен производить квалифицированный технический специалист.

Чтобы переместить прожектор на бордюр плавательного бассейна (Рис. 5), отверните два винта DIN 966 M-6x80 (поз. 2) настолько, чтобы освободилась собачка фиксатора, предоставив возможность отделить прожектор от корпуса.

Внимание:

- Перед любым вскрытием прожектора удостоверьтесь, что на нем НЕТ напряжения.

6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ

Управление светодиодными прожекторами может осуществляться двумя различными способами: либо нормально-замкнутыми кнопками, либо с помощью приемника-модулятора и/или пульта дистанционного управления.

В обоих случаях следует обеспечить, чтобы подаваемое на лампу напряжение никогда не превышало 12 В.

Включение прожектора допускается только в том случае, если прожектор погружен в воду и прикреплен к вертикальной стенке бассейна. Прожектор поставляется в комплекте с тепловой защитой, которая в случае чрезмерной температуры снижает уровень освещенности во избежание перегрева прибора.

6.1 Система Colorplus ECO: кнопочное управление

Эта система имеет 14 рабочих режимов: 7 постоянных цветов и 7 последовательностей из различных цветов (см. п. 6.1.2). Цвет или цветовая последовательность сменяются кратковременным нажатием кнопки. При более продолжительном нажатии на кнопку прожектор(ы) переключается на белый цвет.

6.1.1  Схема подключения электропитания

Система Color Plus Eco состоит из прожектора(ов), трансформатора и нормально-замкнутой (NC) кнопки. Трансформатор должен обеспечивать мощность 45 ВА для каждого подключенного прожектора. Например, если вы хотите управлять 6 прожекторами, вам необходимо подключить их параллельно к трансформатору общей мощностью не менее 270 ВА. При этом кнопка должна выдерживать мощность, потребляемую всеми установленными прожекторами.

6.1.2  Рабочие режимы

Система Colorplus ECO способна создавать различные сценарии освещения внутри плавательного бассейна с двумя рабочими режимами:

Постоянный цвет: Выбор одного постоянного цвета из семи возможных.

| № цвета | % красного | % синего | % зеленого | цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 100 | Белый |
| 2 | 100 | 0 | 0 | Красный |
| 3 | 0 | 100 | 0 | Синий |
| 4 | 0 | 0 | 100 | Зеленый |
| 5 | 100 | 100 | 0 | Фиолетовый |
| 6 | 0 | 100 | 100 | Голубой |
| 7 | 100 | 0 | 100 | Желтый |

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор программы из девяти последовательных цветов. В каждой программе задается продолжительность действия каждого цвета и время перехода от одного цвета к другому в соответствии со следующей таблицей:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК СМЕНЫ ЦВЕТОВ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА, С | ВРЕМЯ СМЕНЫ ЦВЕТОВ, С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | Синий | Зеленый | Фиолетовый | Голубой | Желтый | 2 | 2 |
| 2 | Красный | Зеленый | Голубой | Синий | Фиолетовый | Желтый | 4 | 4 |
| 3 | Фиолетовый | Голубой | Желтый | - | - | - | 4 | 4 |
| 4 | Красный | Синий | Зеленый | - | - | - | 8 | 8 |
| 5 | Фиолетовый | Голубой | Желтый | - | - | - | 18 | 18 |
| 6 | Желтый | Фиолетовый | Голубой | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Зеленый | Красный | Синий | - | - | - | 0,5 | 0,5 |

Каждое нажатие кнопки приводит к смене цвета или последовательности. Цикл цветов и последовательностей является ротационным. Например, если вы находитесь на цвете 5, то однократное нажатие кнопки обеспечивает переход на цвет 6. Повторное нажатие кнопки обеспечивает переход к последовательности 7. Если вы находитесь в последовательности 7, то однократное нажатие кнопки осуществляет переход на цвет 2, то есть красный.

Цвет 1 соответствует белому цвету и включается одним продолжительным нажатием кнопки.

6.2  Система COLOR PLUS TOP: Управление при помощи приемника-модулятора и/или пульта дистанционного управления

Эта система имеет 21 рабочий режим: 12 постоянных цветов и 9 последовательностей из различных цветов (см. п. 6.2.2). Приемник-модулятор управляет включением и выключением прожектора, сменой цветов и последовательностей и выключением по времени.

При наличии пульта дистанционного управления помимо операций, выполняемых от приемника-модулятора, можно также включать и выключать цветовые последовательности и задавать время выключения прожектора.

6.2.1  Схема подключения электропитания

Для правильной установки потребуется приемник-модулятор, трансформатор и, наконец, светодиодный прожектор. В качестве опции эта система может управляться с помощью пульта дистанционного управления. Более подробная информация по установке приемника-модулятора приводится в п. 6.2.3, а в параграфе 6.2.4 излагается описание пульта дистанционного управления.

Приемник-модулятор подключается к сети 230 В переменного тока с помощью двух контактов, обозначенных надписью MAINS (СЕТЬ), и ко входу первичной обмотки трансформатора (230 В переменного тока) с помощью контактов, имеющих обозначение TRF (См. прилагаемую схему).

Один трансформатор может обеспечить питание максимум пяти прожекторов.

Трансформатор должен обеспечивать мощность 45 ВА для каждого подключенного светодиодного прожектора. Например, если вы хотите управлять 5 лампами, они должны быть подключены параллельно к трансформатору мощностью не менее 270 ВА.

Каждый приемник-модулятор может управлять максимум 15 светодиодными прожекторами.

Пульт дистанционного управления (опциональный)

По окончании подключения прожектора произведите его пробный пуск:

- Включите прожектор, подав питание 230 В переменного тока на вход приемника-модулятора, который автоматически настроится на трансформатор. Зеленый индикатор приемника-модулятора начнет вспыхивать каждые 2 секунды, а прожектор будет оставаться в выключенном состоянии.

- Включение с пульта дистанционного управления

- Нажмите клавишу OFF (ВЫКЛ) приемника-модулятора и удерживайте ее в нажатом положении. При этом зеленый светодиод будет вспыхивать частыми вспышками, сигнализируя, что приемник-модулятор находится в учебном режиме.

- Включите пульт дистанционного управления и нажмите на нем любую кнопку. При наличии нескольких пультов управления необходимо повторить указанную операцию, для того чтобы приемник-модулятор распознал каждый пульт. Таких пультов может быть до 8 штук.

6.2.2 Типы освещения

Система Пульт дистанционного управления – Приемник-модулятор – Трансформатор – Светодиодный прожектор позволяет создавать различные световые эффекты внутри бассейна с помощью двух опций управления:

Постоянный цвет: Выбор постоянного цвета из двенадцати возможных.

| № цвета | % красного | % синего | % зеленого | цвет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | 0 | Красный |
| 2 | 0 | 100 | 0 | Синий |
| 3 | 0 | 0 | 100 | Зеленый |
| 4 | 100 | 60 | 0 | Пурпурный |
| 5 | 100 | 0 | 60 | Светло-желтый |
| 6 | 0 | 100 | 60 | Синевато-голубой |
| 7 | 0 | 60 | 100 | Зеленовато-голубой |
| 8 | 100 | 100 | 0 | Фиолетовый |
| 9 | 0 | 100 | 100 | Голубой |
| 10 | 100 | 0 | 100 | Желтый |
| 11 | 100 | 100 | 80 | Синевато-белый |
| 12 | 100 | 80 | 100 | Зеленовато-белый |

% BLUE % GREEN COLOUR

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор из девяти программ цветовых последовательностей. В каждой программе задается продолжительность действия каждого цвета и время перехода от одного цвета к другому в соответствии с данными следующей таблицы:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА, С | ВРЕМЯ СМЕНЫ ЦВЕТОВ, С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 8 |
| 3 | 15 | 4 |
| 4 | 15 | 15 |
| 5 | 30 | 8 |
| 6 | 30 | 30 |
| 7 | 60 | 15 |
| 8 | 60 | 60 |
| 9 | 120 | 60 |

Например, программа 5 предполагает, что каждый цвет будет действовать в течение 30 секунд, 22 секунды из которых будут отданы постоянному цвету, а оставшиеся 8 секунд отводятся на переход к следующему цвету. Программа 8 предполагает, что 60 секунд, соответствующих каждому цвету, используются и для перехода к следующему цвету.

Цвета, используемые в цветовой последовательности, могут выбираться из 12 постоянных цветов. Порядок включения их в цветовую последовательность следующий:

- Нажмите клавишу COLOUR (ЦВЕТ) на пульте дистанционного управления. На дисплей будет выводиться номер цвета вслед за литерой «С».

- Нажмите клавишу ACTIVATION (АКТИВИРОВАНИЕ), и литера «С» начнет попеременно переключаться с прописной буквы на строчную.

- Цвета, активированные с прописной буквой «С», будут образовывать часть последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прожектор оборудован устройством тепловой защиты, который в случае слишком высокой температуры, уменьшает уровень освещенности, предохраняя прожектор от перегрева.

6.2.3  Приемник-модулятор (код 27818)

Установите приемник-модулятор в месте, защищенном от коррозии, за пределами металлических корпусов и на расстоянии от металлических трубопроводов или электрических кабелей, которые могут заглушать высокочастотный радиосигнал от пульта дистанционного управления.

Назначение кнопок:

OFF (ВЫКЛ):

- Для выключения прожектора

- При удержании этой кнопки в нажатом положении (при включенном или выключенном прожекторе) приемник входит в режим “Instruction” (Управление), который позволяет включить пульт дистанционного управления одним нажатием любой клавиши на панели управления (См. раздел «Пуск»).

ON / COLOUR (ВКЛ / ЦВЕТ):

- Если прожектор выключен или находится в режиме SEQUENCE (ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ), при нажатии данной кнопки происходит включение прожектора в режиме SET COLOUR (ПОСТОЯННЫЙ ЦВЕТ) (активироваться будет тот цвет, который использовался последним).

- Если прожектор уже находится в режиме SET COLOUR, нажмите данную кнопку для изменения цвета в пределах списка из 12 различных опций.

ON / SEQUENCE (ВКЛ / ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ):

- Если прожектор выключен или находится в режиме SET COLOUR, при нажатии данной кнопки происходит включение прожектора в режиме  SEQUENCE (активироваться будет та программа, которая использовалась последней) (изменение программы или цветов в последовательности должно производиться с пульта дистанционного управления).

ON / TIMER (ВКЛ / ТАЙМЕР):

- Если прожектор выключен, при нажатии данной кнопки он включается в режиме, который использовался последним, при этом активируется функция TIMER (ТАЙМЕР), которая производит автоматическое выключение прожектора по истечении предварительно установленного времени на пульте дистанционного управления (изменение продолжительности работы по времени должно производиться с пульта дистанционного управления).

- Если прожектор находится в режиме SET COLOUR или SEQUENCE, при нажатии данной кнопки активируется функция TIMER.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если используются кнопки приемника-модулятора, пульт дистанционного управления должен находиться в выключенном положении.

Светодиодный индикатор: Наблюдая за красным светодиодом на приемнике-модуляторе, можно определять рабочее состояние прожектора:

- Светодиод не горит: 	Питание отключено.

- Светодиод вспыхивает каждые 2 секунды:	Прожектор находится с выключенными светодиодами.

- Светодиод горит постоянно:	Прожектор находится в режиме SET COLOUR

(ПОСТОЯННЫЙ ЦВЕТ) или SEQUENCE 
	(ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)

- Светодиод мигает редкими вспышками:	Включена функция TIMER (ТАЙМЕР)

- Светодиод мигает частыми вспышками:	Включена функция INSTRUCTION (УПРАВЛЕНИЕ)

- Светодиод мигает в течение 2 секунд:	Получение сигнала от пульта дистанционного

Управления

6.2.4  Пульт дистанционного управления (код 27817)

Технические характеристики: 	Рабочая частота:	433 МГц

Радиус действия на открытом пространстве:	50 м

Аккумулятор: 	9 В постоянного тока, тип 6LR61

Назначение клавиш:

Клавиша ON / OFF (ВКЛ / ВЫКЛ): При выключенном пульте дистанционного управления данная клавиша производит его включение в тот режим, который использовался последним. Если пульт дистанционного управления включен, то данная клавиша производит его выключение без выключения прожектора. Пульт будет выключаться автоматически, если в течение периода более одной минуты на нем не будет нажата ни одна клавиша.

Клавиша COL (COLOUR – ЦВЕТ): Данная клавиша активирует режим SET COLOUR (ПОСТОЯННЫЙ ЦВЕТ). Цвет может быть выбран из следующей таблицы последовательным нажатием данной клавиши:

На дисплей, в зависимости от выбранного цвета, будут выводиться следующие коды: C01, C02...C12.

Клавиша SEC (SEQUENCE – ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ): Данная клавиша активирует режим SEQUENCE (ЦВЕТОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) и позволяет выбрать одну из девяти возможных различных программ. Каждая программа задается таймером, который определяет продолжительность периода, в течение которого работает данный цвет, и другим таймером, который определяет смешивание цветов и время перехода на следующий цвет.

На дисплей, в зависимости от выбранной программы, будут выводиться следующие коды: P-1, P-2...P-9.

Клавиша ACT (COLOUR ACTIVATOR – АКТИВАТОР ЦВЕТА): Данная клавиша активирует и деактивирует присутствие цвета в последовательности. В последовательности может быть использовано максимум 12 цветов, и если вы не хотите иметь какие-либо из этих цветов как часть цветовой последовательности, вы можете деактивировать их с помощью этой клавиши.

Активное состояние цвета отображается на дисплее заглавной буквой «С», а неактивное состояние – строчной буквой «с».

Например: С05 – активирован, а с05 – деактивирован.

Клавиша TIMER (AUTOMATIC OFF – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ): Данная клавиша активирует автоматическое выключение прожектора. При каждом нажатии на эту клавишу на дисплей выводится время работы прожектора до выключения (15, 30, 60, 90, 120 и 180 минут). После активирования функции автоматического выключения ее можно деактивировать отключением прожектора с помощью клавиши OFF.

При активировании функции TIMER (ТАЙМЕР) прожектор на секунду выключается, сигнализируя о включении таймера.

Эта функция используется для выключения прожектора. Одновременно с этим происходит выключение пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Команды пульта дистанционного управления превалируют над командами, поступающими от приемника-модулятора.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Лица, привлекаемые к установке прожектора, должны иметь необходимую квалификацию, соответствующую данному типу работ.

- Необходимо избегать контактов с электрическими частями, находящимися под напряжением.

- Следует неукоснительно соблюдать действующие правила предупреждения несчастных случаев.

- Особенно это касается стандарта IEC 364-7-702  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЗДАНИЙ. СПЕЦАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

- Любые работы, связанные с техническим обслуживанием или заменой деталей прожектора должны выполняться после его отключения от электросети.

- Запрещается работа с прожектором лицам, находящимся в мокрой обуви.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

  - В соответствии с настоящими условиями продавец гарантирует, что данное Изделие, соответствующее настоящей гарантии (Подводный светодиодный прожектор “STANDARD”), находится полностью в исправном состоянии на момент поставки.

  - Гарантийный срок для данного Изделия составляет 2 (два) года от даты поставки покупателю.

  - Если во время гарантийного периода покупатель обнаружил в Изделии какие-либо дефекты и уведомил об этом продавца, последний обязан отремонтировать или заменить изделие за свой счет по  своему усмотрению, если это не является невозможным или неразумным.

  - Если отремонтировать или заменить Изделие невозможно, покупатель имеет право на пропорциональное уменьшение цены или, при серьезном дефекте, расторгнуть контракт купли-продажи.

  - Замененные или отремонтированные по этой гарантии детали не увеличивают срок гарантийного периода изначального Изделия, но будут иметь свою собственную гарантию.

  - Для того чтобы данная гарантия вступила в действие, покупатель должен сделать подтверждение даты покупки и поставки Изделия.

  - Если через шесть месяцев со дня поставки Изделия покупателю обнаружится дефект в Изделии, покупатель должен представить доказательства происхождения и существования предполагаемого дефекта.

  - Настоящий гарантийный сертификат не нарушает права, предоставляемые потребителям национальным законодательством.

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящая гарантия распространяется на следующий ассортимент изделий: Подводные светодиодные прожекторы “STANDARD”.

  - Для сохранения действия данной гарантии покупатель обязан строго соблюдать инструкции завода-изготовителя, содержащиеся в прилагаемом к Изделию документе, в соответствии с серией и моделью Изделия.

  - Если к Изделию прилагается график замены, технического обслуживания или чистки определенных его частей или компонентов, гарантия будет действовать только при условии соблюдения этого графика.

  - Производитель данного Изделия предоставляет возможность увеличения гарантийного срока от трех лет до пяти или десяти лет в зависимости от указанной ниже модели. Эта Расширенная Гарантия обуславливается следующими условиями:

3.  ОГРАНИЧЕНИЯ

  - Гарантия распространяется только на покупки, сделанные потребителями, где под термином «потребитель» подразумевается лицо, которое приобрело данное Изделие без права для его использования в своей профессиональной деятельности.

  - Гарантия не распространяется на естественный износ, которому подвергается Изделие в процессе его использования. Что касается расходных частей, компонентов и/или материалов, таких как элементы питания, электрические лампы и т.п., то к ним применяются условия, оговоренные в прилагаемой к Изделию документации.

  - Гарантия не распространяется на следующие случаи: (I) неправильное обращение с Изделием; (II) ремонт, техническое обслуживание или уход за Изделием, осуществляемые неуполномоченными лицами; (III) использование при ремонте или техническом обслуживании неоригинальных запасных частей.

  - В случае, когда дефект Изделия стал результатом неправильной установки или ввода в эксплуатацию, настоящая гарантия сохраняется только в том случае, если упомянутые установка или ввод в эксплуатацию были включены в договор купли-продажи Изделия и выполнялись продавцом или под его ответственность.

РУССКИЙ

| ИД. № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ИД. № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27900R0300 | Белое декоративное кольцо | 1 | 14 | 07838R0005 | Гайка кабельного сальника | 1 |
| 1 | 07837R0100 | Коррозионно-стойкое декоративное кольцо (1) | 1 | 15 | 00352R0013 | Пластмассовая шайба | 1 |
| 2 | 7013106080 | Винт DIN 966 M-6x80 | 2 | 16 | 07838R0009 | Сальниковое уплотнение | 1 |
| 3 | 27900R0011 | Прозрачное пластмассовое оптическое стекло | 1 | 17 | 27900R0006 | Электрический кабель H07 RN-F 2,5 м | 1 |
| 4 | 10501R0102 | Силиконовая прокладка | 1 | 18 | 07838R0006 | Корпус прожектора | 1 |
| 5 | 27900R0100 | Электронная плата | 1 | 19 | 07838R0012 | Сальниковое уплотнение корпуса | 2 |
| 6 | 27900R0500 | Кронштейн светодиодов | 1 | 20 | 07838R0008 | Заглушка | 1 |
| 7 | 7012103000 | Гайка DIN 934 M-3 | 3 | 21 | 07838R0005 | Гайка сальникового уплотнения | 1 |
| 8 | 00352R0005 | Фиксатор | 6 | 22 | 00352R0013 | Пластмассовая шайба | 1 |
| 9 | 7012106000 | Гайка DIN 934 M-6 | 6 | 23 | 07838R0009 | Сальниковая манжета | 1 |
| 10 | 07831R0003 | Собачка фиксатора | 2 | 24 | 07838R0007 | Корпус сальника | 1 |
| 11 | 07831R0002 | Клин фиксатора | 2 | 25 | 10892R0404 | Патрон M-25 | 1 |
| 12 | 7710240020 | Уплотнительное кольцо 24x2 | 2 | 26 | 27900R0010 | Нейлоновая шайба | 3 |
| 13 | 7012306000 | Гайка DIN 1587 M-6 | 2 |  |  |  |  |

(1) Модель 27959

РУССКИЙ

| ИД. № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ИД. № | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27900R0300 | Белое декоративное кольцо | 1 | 17 | 27900R0006 | Электрический кабель H07 RN-F 2,5 м | 1 |
| 1 | 07837R0100 | Коррозионно-стойкое декоративное кольцо (1) | 1 | 18 | 07667R0100 | Корпус прожектора | 1 |
| 2 | 7013106080 | Винт DIN 966 M6x80 | 2 | 18 | 21079R0001 | Корпус под винты-саморезы (2) | 1 |
| 3 | 27900R0011 | Прозрачное пластмассовое оптическое стекло | 1 | 19 | 00364R0008 | Самоклеящаяся прокладка | 2 |
| 4 | 10501R0102 | Силиконовая прокладка | 1 | 20 | 7011448016 | Винт DIN 7981 4,8x16 | 2 |
| 5 | 27900R0100 | Электронная плата | 1 | 21 | 00364R0009 | Зажимной фланец | 1 |
| 6 | 27900R0500 | Кронштейн светодиодов | 1 | 22 | 00274R0004 | Винт DIN 966 M-6x24 | 16 |
| 7 | 7012103000 | Гайка DIN 934 M-3 | 3 | 22 | 7011555025 | Винт DIN 7982 5,5x25 (2) | 16 |
| 8 | 00352R0005 | Фиксатор | 6 | 23 | 07838R0012 | Сальниковое уплотнение корпуса | 2 |
| 9 | 7012106000 | Гайка DIN 934 M-6 | 6 | 24 | 07838R0008 | Заглушка | 1 |
| 10 | 07831R0003 | Собачка фиксатора | 2 | 25 | 07838R0005 | Гайка сальникового уплотнения | 1 |
| 11 | 07831R0002 | Клин фиксатора | 2 | 26 | 00352R0013 | Пластмассовая шайба | 1 |
| 12 | 7710240020 | Уплотнительное кольцо 24x2 | 2 | 27 | 07838R0009 | Сальниковая манжета | 1 |
| 13 | 7012306000 | Гайка DIN 1587 M-6 | 2 | 28 | 07838R0007 | Корпус сальника | 1 |
| 14 | 07838R0005 | Гайка кабельного сальника | 1 | 29 | 10892R0404 | Патрон M-25 | 1 |
| 15 | 00352R0013 | Пластмассовая шайба | 1 | 30 | 27900R0010 | Нейлоновая шайба | 3 |
| 16 | 07838R0009 | Сальниковое уплотнение | 1 |  |  |  |  |

(1) Модель 27961	(2) Модель 27966

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |

| Наименование | STANDARD |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Тип потребляемого тока | Переменный |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Степень защиты | Класс III IPX8 |
| ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ИЗОЛИРОВАННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ |

ASTRALPOOL

Avda. Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Barcelona) Испания

##### Info@astralpool.com

Сделано в ЕС.    Sacopa, S.A.U.

27820E201-05 P.I. Pla de Poliger, s/n C.P.: 17854 S. Jaume de Llierca

Мы сохраняем право на полное или частичное изменение отдельных статей или всего содержания настоящего документа без предупреждения.

# Text boxes

КРАСНЫЙ

TRF

ТРАНСФОР-
МАТОР

~230 В

~12 В

~12 В

~230 В

ТРАНСФОР-
МАТОР

TRF

КРАСНЫЙ

Пульт дистанционного управления (опциональный)

## Прожектор для бетонного бассейна

Модели: 27820 – 27959

## Прожектор для сборно-разборного бассейна

## Модели: 27960 – 27961 – 27966

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Бетонный бассейн

Сборно-разборный бассейн

Рис. 8