Руководство по установке, эксплуатации и 
техническому обслуживанию

JELLY

| Безупречность - наше кредо |  |
| --- | --- |
|  | S I G N A T U R E |

АНГЛИЙСКИЙ	4

- Таблица с техническими характеристиками

- Рекомендации, которые необходимо помнить
– Упаковка
– Размещение

- Установка и эксплуатация

- Техническое обслуживание

- Предупреждения в отношении безопасности

Пиктограммы, касающиеся установки	64

Таблица с техническими характеристиками

|  | JELLY – RGB (Цветной) | JELLY - Белый |
| --- | --- | --- |
| Код | 43439 - 43580 | 43438 - 43579 |
| Напряжение | 12 В перем. тока |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 60 Вт макс. |
| Первоначальный световой поток | 1116 люмен 1215 люмен |
| Сохранение интенсивности светового потока | 70% первоначального светового потока после 50 000 часов работы 30% первоначального светового потока после 100 000 часов работы |
| Цветовая температура | - | 5500 К |
| Тип используемых LED (светодиодов) | Luxeon Rebel (Philips) | Luxeon Rebel (Philips) |
| Количество LED | 27 LED (9 красных, 9 зеленых, 9 синих) | 27 белых LED |
| Максимальное кол-во цветовых оттенков | 12 | - |
| Максимальное кол-во программ | 8 | - |
| Тип контроля/управления | Нажимные кнопки NC (нормально-замкнутые контакты), приемник – модулятор, дистанционное управление и устройство DMX (профессиональное устройство управления подсветкой) |  |
| Степень защиты IP | IP 68 (герметичность под водой) |
| Кол-во электрических соединительных кабелей | 2 |
| Материал линз | Сополимер полиэтилена |
| Защита от перегрева | Да, посредством датчика PTC (с положительным температурным коэффициентом), вмонтированного в электронную схему. |

Рекомендации, которые необходимо помнить

УПАКОВКА

Чтобы извлечь устройство Jelly из упаковки, откройте коробку, и внутри вы найдете следующее:

–  Прожектор Jelly с кабелем 2,5 м.

–  DVD-диск

–  Руководство по эксплуатации.

Прежде чем что-либо делать с извлеченным устройством, лучше всего внимательно прочитать все инструкции, находящиеся в руководстве по эксплуатации.

Если вы держите в руках прожектор Jelly, и если вы собираетесь положить Jelly линзой на пол, то ОЧЕНЬ ВАЖНО положить под низ что-нибудь вроде защиты, чтобы не допустить появления царапин на линзе (ветошь, полотенце…).

УСТАНОВКА

- Чтобы четко подсветить бассейн, рекомендуется установить по одному прожектору на каждые 20 м2 водной поверхности. В особо глубоких бассейнах требуется установка одного прожектора на каждые 20 м2 объема воды.

- Чтобы воспрепятствовать появлению бликов, прожекторы необходимо устанавливать в сторону, противоположную дому или обычному виду на бассейн.

- Если подсветка используется в бассейнах, предназначенных для соревнований или тренировок, прожекторы необходимо устанавливать по сторонам бассейна, чтобы не допустить ослепления пловцов бликами.

- Чтобы избежать осушения бассейна каждый раз при необходимости проведения техобслуживания, рекомендуется устанавливать прожектор в зонах, доступных с верхней кромки бассейна.

- В установках, где вы желаете заменить обычные осветительные лампы на прожекторы LED-подсветки, используя уже существующую проводку, абсолютно необходимо использовать герметичные водонепроницаемые соединительные разъемы из синтетической резины. Использование силиконовых материалов для достижения водонепроницаемости там, где соединяются проводники, не рекомендуется. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать никаких переделок самой лампы, поскольку такие переделки сделают гарантию на прожектор недействительной.

Установка и эксплуатация

НОВАЯ УСТАНОВКА

Чтобы установить прожектор Jelly в новый построенный бассейн, помимо самого прожектора Jelly, у вас для прожектора должна быть в наличии ниша в сборе, пригодная для вашего бассейна, в зависимости от того, бетонный ли бассейн, фабрично изготовленный на заводе или панельный.

| МОДЕЛЬ | НИША |
| --- | --- |
| 00349 | STD-ниша бетонного бассейна |
| 00364 | STD-ниша предварительно изготовленного бассейна, со вставками. |
| 28887 | STD-ниша предварительно изготовленного бассейна, без вставок. |
| 23670 | STD-ниша панельного бассейна, без вставок. |
| 23671 | STD-ниша панельного бассейна, со вставками. |
| 37175 | NF-ниша бетонного бассейна |
| 37176 | NF-ниша предварительно изготовленного бассейна, со вставками. |
| 37177 | NF-ниша предварительно изготовленного бассейна, без вставок. |
| 37178 | NF-ниша панельного бассейна, без вставок. |
| 37179 | NF-ниша панельного бассейна, со вставками. |

Смотрите пиктограммы установки в конце данного руководства.

МОДЕЛЬ COLORPLUS ECO: УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ НАЖИМНЫХ КНОПОК

Система имеет 14 режимов работы: 7 фиксированных цветов подсветки и 7 различных цветовых последовательностей. С каждым кратким нажатием  вы можете задать изменение цвета или цветовой последовательности. длительным нажатием вы задаете прожектору белый цвет свечения.

Схема электрических соединений

Система ColorPlus Eco состоит из прожектора (прожекторов), трансформатора и нажимной кнопки, которая, как правило, является кнопкой с нормально замкнутым контактом (NC).

Трансформатор должен быть достаточно мощным, чтобы подавать электропитание 60 В/А на одну LED-лампу, подсоединенную к нему. Например, если вы хотите управлять 5-ю LED-лампами, вы должны будете подсоединить их в параллель к трансформатору мощностью, как минимум, 300 В/А. Нажимная кнопка должна быть способна выдержать нагрузку мощности, потребляемой количеством прожекторов, используемых в установке.

Режимы работы

Набор систем ColorPlus Eco даст вам возможность создавать различные световые представления внутри бассейна с помощью двух эксплуатационных возможностей:

Фиксированный цвет: выбор фиксированного цвета среди семи возможных цветов:

| НОМЕР ЦВЕТА | % КРАСНОГО | % СИНЕГО | % ЗЕЛЕНОГО | ЦВЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100 | 100 | Белый |
| 2 | 100 | 0 | 0 | Красный |
| 3 | 0 | 100 | 0 | Синий |
| 4 | 0 | 0 | 100 | Зеленый |
| 5 | 100 | 100 | 0 | Лиловый |
| 6 | 0 | 100 | 100 | Бирюзовый |
| 7 | 100 | 0 | 100 | Желтый |

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор из семи программ цветовой последовательности. Каждая программа определяется временем присутствия каждого цвета и длительностью перехода от одного цвета к другому, согласно следующей таблице:

| ПОСЛЕДОВА-ТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК ЦВЕТОВ | ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ ЦВЕТА (С) | СМЕШАННОЕ СВЕЧЕНИЕ (ВРЕМЯ В С) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | Синий | Зеленый | Лиловый | Бирюзовый. | Желтый | 2 | 2 |
| 2 | Красный | Зеленый | Бирюзовый | Синий | Лиловый | Желтый | 4 | 4 |
| 3 | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | - | - | - | 4 | 4 |
| 4 | Красный | Синий | Зеленый | - | - | - | 8 | 8 |
| 5 | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | - | - | - | 18 | 18 |
| 6 | Желтый | Лиловый | Бирюзовый | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Зеленый | Красный | Синий | - | - | - | 0,5 | 0,5 |

С каждым нажатием вы можете задавать изменения в цвете подсветки или в последовательности. Цветовой цикл и цикл последовательности ротационные. Если, например, у вас цвет № 5, вы можете получить цвет № 6 с последующим нажатием; если вы снова толкнете кнопку, вы получите последовательность № 1. Если ваша система находится в состоянии последовательности 7, вы получите цвет 2 в следующем нажатии кнопки, что соответствует красному цвету.

Цвет 1 соответствует белому, и он достигается посредством длинного нажатия.

МОДЕЛЬ COLORPLUS TOP: УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ МОДУЛЯТОРА И/ИЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система оснащена 20 режимами работы: 12 фиксированных цветов подсветки и 8 различных цветовых последовательностей. С включением и выключением ламп цвет и последовательность меняются, а время отключения контролируется модулятором.

Если ваша система оборудована дистанционным управлением, то помимо функций приемника-модулятора, дистанционное управление дает вам возможность активировать и дезактивировать присутствие цветов, которые составляют последовательность, и выбрать время отключения.

Схема электрических соединений

Для надлежащей установки вам необходим модулятор, трансформатор и LED-лампа. В качестве опции данной системой можно управлять посредством дистанционного управления.

Модулятор подсоединяется к электрической сети 230 В перем. тока посредством двух клемм, которые мы указываем как КРАСНЫЕ, и подсоединяется к первичной обмотке трансформатора (230 В перем. тока) через клеммы, обозначенные TRF (смотрите прилагаемую схему).

Трансформатор должен быть достаточно мощным, чтобы подавать электропитание 60 В/А на одну LED-лампу, подсоединенную к нему. Например, если вы хотите управлять 5-ю лампами, вы должны будете подсоединить их в параллель к трансформатору мощностью, как минимум, 300 В/А.

Каждый модулятор может управлять максимум до 15 LED-лампами.

Схема для прожекторов Jelly с прожекторами Mini и Micro.

После выполнения электрических соединений, для первоначального запуска действуйте следующим образом:

- Подайте сетевое электропитание на систему в сборе, включив сетевое напряжение 230 В перем. тока на вход блока модулятора, и модулятор автоматически войдет в синхронизацию с трансформатором. Зеленый LED-индикатор на модуляторе начнет мигать каждые 2 с, а лампа подсветки останется не включенной.

- Установочные значения дистанционного управления

–	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ОТКЛ. на модуляторе, зеленый LED-индикатор начнет быстро мигать, указывая, что модулятор находится в режиме «обучения»

–	Включите дистанционное управление и нажмите любую кнопку. Если у вас несколько устройств дистанционного управления, повторите указанную операцию, чтобы модулятор зарегистрировал все устройства дистанционного управления (максимум девять).

МОДУЛЯТОР (Код 27818)

Установите модулятор, защитив его от коррозионного воздействия внешней среды, вне каких-либо металлических кожухов и подальше от металлических труб.

РАБОТА

Включение прожекторов

Прожекторы включаются, когда вы нажимаете любую кнопку. Если вы нажмете кнопку  , прожекторы включатся в том же состоянии работы/режима, в каком они были до того, как их выключили; фиксированный цвет подсветки или последовательность определенных цветов и длительностей.

Если вы нажмете кнопку ЦВЕТ, прожекторы включатся с последним примененным фиксированным цветом. Если вы нажмете кнопки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ или СКОРОСТЬ, прожекторы включатся с последней примененной до выключения последовательностью.

Выключение прожекторов

Кратковременно нажав кнопку  , вы можете выключить прожекторы. Состояние работы ламп (цвет или последовательность) будет сохранено в памяти, так что, когда их включат вновь, засветятся лампы того же цвета или в той же последовательности, что были до выключения.

Длительное нажатие на кнопку   на модуляторе (вне зависимости от того, включен ли прожектор или выключен) устанавливает приемное устройство в состояние «Установка связи», что дает вам возможность зарегистрировать устройство дистанционного управления посредством одиночного нажатия любой кнопки на пульте дистанционного управления.

Чтобы выбрать цвет

Кнопка ЦВЕТ позволяет вам выбрать 1 цвет из 12-и имеющихся в системе. С каждым нажатием вы можете менять цвет. Когда вы подойдете к последнему из имеющихся цветов подсветки и вновь нажмете кнопку, вы вернетесь назад к первому цвету подсветки.

В наличии имеются следующие цвета:

| 1 | Красный |  | 7 | Бледно-фиолетовый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зеленый |  | 8 | Небесно-голубой |
| 3 | Синий |  | 9 | Оранжевый |
| 4 | Желтый |  | 10 | Ярко-красный |
| 5 | Бирюзовый |  | 11 | Темно-зеленый |
| 6 | Алый |  | 12 | Белый/молочный |

Чтобы выбрать последовательность

Кнопка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ позволяет вам выбрать 1 последовательность из 8 имеющихся в вашей системе. С каждым нажатием вы можете менять последовательность. Когда вы подойдете к последней последовательности из имеющихся и вновь нажмете кнопку, вы вернетесь назад к первой последовательности подсветки. Все последовательности цикличные; когда вы подходите к последнему цвету свечения в данной последовательности, она начинается вновь в том же порядке.

Чтобы выбрать скорость изменения цветов последовательности

Кнопка СКОРОСТЬ дает вам возможность выбрать 1 скорость изменения цветов в последовательности из 8 имеющихся в вашей системе. С каждым нажатием вы можете менять скорость последовательностей. Когда вы подойдете к последнему значению скорости и вновь нажмете кнопку, вы вернетесь назад к первому значению скорости последовательности подсветки.

Ниже приведены имеющиеся скорости (длительность свечения каждого цвета):

| ПОРЯДОК | ВРЕМЯ В С / ЦВЕТ | ИЗМЕНЕНИЕ |  | ПОРЯДОК | ВРЕМЯ В С / ЦВЕТ | ИЗМЕНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,33 | Мгновенное |  | 5 | 32 | Постепенное |
| 2 | 2,2 | Мгновенное |  | 6 | 63 | Постепенное |
| 3 | 4,3 | Постепенное |  | 7 | 126 | Постепенное |
| 4 | 8,4 | Постепенное |  | 8 | 315 | Постепенное |

N.B.: Устройство дистанционного управления должно быть выключено, когда вы пользуетесь нажимными кнопками модулятора.

LED-индикатор: Наблюдая за состоянием зеленого LED-индикатора на модуляторе, вы можете определить эксплуатационное состояние лампы:

- LED-индикатор отключен:	Нет электропитания

- LED-индикатор мигает каждые 2 с:	Лампа с LED-светодиодами отключена

- LED-индикатор горит постоянно:	Лампа в режиме ФИКСИРОВАННОГО ЦВЕТА или в режиме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

- LED-индикатор медленно мигает:	Задействована функция ТАЙМЕРА

- LED-индикатор мигает быстро:	Функция СОЕДИНЕНИЕ

- LED-индикатор мигает в течение 2 с.	Прием сигналов команд от дистанционного управления

АНТЕННА

Для наибольшего комфорта пользователя модулятором можно управлять посредством устройства дистанционного управления LumiPlus.

В комплект модулятора входит антенна для приема сигнала от устройства дистанционного управления, которую можно установить в любом месте, с условием отсутствия в этом месте коррозионного воздействия окружающей среды, но не внутри металлических коробок/конструкций, и подальше от металлических труб или электрических кабелей, которые могут блокировать радиочастотный сигнал от устройства дистанционного управления. Кабель должен быть подсоединен к клеммам № 31 и 32 на модуляторе.

Антенна должна принимать сигнал от дистанционного управления, передавать этот сигнал к модулятору, чем достигается полная синхронность для всей системы подсветки (смотрите прилагаемую схему).

Соединение «модулятор – антенна»:

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ LUMIPLUS  (Код 41988)

Рабочая частота:	433 МГц

Дальность действия в открытом пространстве:	50 м

Мощность излучения:	10 мВт

Источник питания:	Батарейка 12 В (пост. тока), тип 23АЕ

ОПИСАНИЕ

Устройство дистанционного управления имеет вверху 8 LED-индикаторов, которые индицируют состояние, и 4 нажимных кнопки внизу: ЦВЕТ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СКОРОСТЬ и /функция  SLEEP (ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ)

Ниже представлены основные функции дистанционного управления:

- Включение/отключение прожекторов

- Выбор цвета: имеется 12 фиксированных цветов подсветки.

- Выбор последовательности: имеется 8 последовательностей.

- Выбор скорости выполнения последовательности: имеется 8 степеней быстроты для каждой последовательности.

- Выбор времени отключения посредством таймера: имеется 8 задержек отключения таймером.

УСТАНОВКА

Чтобы иметь возможность управлять работой прожектора Jelly с помощью устройства дистанционного управления, вы должны осуществить связь устройства дистанционного управления с модулятором LumiPlus:

Осуществление связи пульта дистанционного управления и модулятора:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку   (Выкл.) на модуляторе, зеленый LED-индикатор должен начать быстро мигать, указывая, что модулятор находится в режиме «обучения».

- Нажмите любую другую кнопку на дистанционном управлении: ЦВЕТ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ или СКОРОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Если у вас несколько пультов дистанционного управления, повторите вышеуказанную операцию, так чтобы модулятор смог реагировать на команды всех пультов (максимум восемь дистанционных пультов).

Разъединение связи устройства дистанционного управления и модулятора:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку   на модуляторе, зеленый LED-индикатор должен начать быстро мигать, указывая, что модулятор находится в режиме «обучения».

- Вновь нажмите кнопку  .

N.B.: Команды с пульта дистанционного управления превалируют над командами модулятора.

РАБОТА

Включение прожекторов

Прожекторы включаются, когда вы нажимаете любую кнопку. Если вы нажмете кнопку  , прожекторы включатся в том же состоянии работы/режима, в каком они были до того, как их выключили; фиксированный цвет подсветки или последовательность определенных цветов и длительностей.

Если вы нажмете кнопку ЦВЕТ, прожекторы включатся с последним примененным фиксированным цветом. Если вы нажмете кнопку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ или СКОРОСТЬ, прожекторы включатся в режиме последней примененной до выключения цветовой последовательностью.

Выключение прожекторов

Кратковременно нажав кнопку  , вы можете выключить прожекторы. Состояние работы ламп (цвет или последовательность) будет сохранено в памяти, так что когда их включат вновь, засветятся лампы того же цвета или в той же цветовой последовательности, что были до выключения.

Отключение пульта дистанционного управления

С целью сохранения энергии элементов питания устройство дистанционного управления отключается автоматически по прошествии 15 с. Если прожекторы выключают с помощью устройства дистанционного управления, сам дистанционный пульт тоже сразу же отключается.

Для сохранения энергии элемента питания LED-индикаторы остаются включенными только для индикации длительности цветов подсветки, когда система находится в режиме последовательности, поскольку это та информация, которую вы не можете получить, лишь наблюдая за цветом ламп прожектора.

Чтобы выбрать цвет

Кнопка ЦВЕТ позволяет вам выбрать 1 цвет из 12 имеющихся в системе. С каждым нажатием вы можете менять цвет. Когда вы подойдете к последнему из имеющихся цветов подсветки и вновь нажмете кнопку, вы вернетесь назад к первому цвету подсветки.

Имеющиеся цвета подсветки те же, что приведены выше для описания модулятора.

Чтобы выбрать последовательность

Кнопка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ позволяет вам выбрать 1 последовательность из 8 имеющихся в вашей системе. С каждым нажатием вы можете менять последовательность. Когда вы подойдете к последней последовательности из имеющихся и вновь нажмете кнопку, вы вернетесь назад к первой последовательности подсветки. Все последовательности цикличные; когда вы подходите к последнему цвету свечения в данной последовательности, она начинается вновь в том же порядке.

Чтобы выбрать скорость выполнения последовательности

Кнопка СКОРОСТЬ дает вам возможность выбрать 1 скорость выполнения последовательности из 8 имеющихся в вашей системе. С каждым нажатием вы можете менять скорость последовательностей. Когда вы подойдете к последнему значению скорости и вновь нажмете кнопку, вы вернетесь назад к первому значению скорости последовательности подсветки.

Имеющиеся скорости изменения цвета (длительность свечения каждого цвета) те же, что приведены выше для описания модулятора.

Чтобы выбрать время отключения системы

Кнопка РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (SLEEP) дает вам возможность выбрать 1 значение времени из 8 имеющихся в вашей системе. Удерживайте нажатой кнопку, чтобы выбрать 1 значение из 8 значений времени отключения; загорится 1 из 8 LED-индикаторов на пульте дистанционного управления, индицируя, сколько еще времени осталось перед тем, как система отключится таймером:

| ПОРЯДОК | ВРЕМЯ |  | ПОРЯДОК | ВРЕМЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 мин |  | 5 | 90 мин |
| 2 | 15 мин |  | 6 | 2 ч |
| 3 | 30 мин |  | 7 | 4 ч |
| 4 | 60 мин |  | 8 | 8 ч |

N.B.: Команды с пульта дистанционного управления превалируют над командами модулятора.

Техническое обслуживание

Данный прожектор не нуждается в каком-либо техническом обслуживании. Если прожектор работает ненадлежащим образом, пожалуйста, обратитесь в наш отдел по работе с клиентами.

Никакое вмешательство во внутреннее устройство прожектора недопустимо ни в коем случае. Любой прожектор, в устройство которого было выполнено несанкционированное вмешательство, лишается гарантийного обеспечения.

Если вы желаете извлечь прожектор из бассейна, эту работу может выполнять лишь тот персонал, который имеет достаточную квалификацию для указанной работы.

Предупреждения в отношении безопасности

- Люди, ответственные за сборку, должны обладать достаточной квалификацией, требуемой для указанной работы.

- Вы должны избегать контактов с электрическим напряжением.

- Вы должны соблюдать все правила техники безопасности в отношении предотвращения несчастных случаев.

- В этом отношении вы должны соблюдать требования стандартов IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В ЗДАНИЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. БАССЕЙНЫ.

- Любые работы по техобслуживанию должны проводиться, когда прожектор отсоединен от сетевого электропитания.

- Не поднимайте и не перемещайте устройство с влажными ступнями.

- Прожектор разработан ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖЕННЫМ В ПРЕСНУЮ ВОДУ и предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТЫ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ.

# Text boxes

Кабель синхронизации

230 В перем. тока

230 В перем. тока

12 В перем. тока

33640

питатель

230 В перем. тока

трансформ.

230 В перем. тока

230

12 В

Прием-
ник

Электропитание системы прожектора Jelly

трансформ.

ТРАНСФОРМАТОР