ПОДВОДНАЯ ЛАМПА LUMIPLUS PAR56

| АНГЛИЙСКИЙ |  |
| --- | --- |

ВАЖНО: Руководство с инструкциями, которое вы держите в руках, включает в себя существенную информацию по мерам безопасности, которые необходимо предпринимать при установке и запуске. Поэтому сборщик-монтажник, равно как и пользователь, должны прочитать инструкции, прежде чем начать установку и ввод в работу. Храните экземпляр данного руководства для будущего использования и справок.

Чтобы получить оптимальный результат работы подводной лампы LumiPlus PAR 56, соблюдайте инструкции, представленные ниже:

1. ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

| LED-лампа PAR 56 Руководство по установке и техобслуживанию | Пакет с креплениями Брошюра с информацией в отношении гарантии |
| --- | --- |

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ МОДЕЛИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

| LumiPlus 1.11 | LumiPlus 2.0 |
| --- | --- |
| Monocolor | RGB | Monocolor | RGB |
| 52596 | 56001 | 43412 | 43411 |

Лампам 52596 и 43412 не требуется никакое управление свечением, поскольку они излучают лишь белый свет.

Лампам 56001 и 43411  требуется управление для изменения цвета свечения и цветовой последовательности.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Данная лампа была разработана для использования погруженной в пресную воду. Это электрический осветительный прибор Класса III, с очень низким безопасным напряжением питания (12 В переменного тока). Лампа имеет класс 116, в соответствии со стандартом EN 50065.

Прожекторная лампа отвечает требованиям класса зашиты IPX8 при номинальной глубине погружения под воду 2 м.

Эта прожекторная лампа соответствует международным стандартам безопасности для осветительных приборов, в частности, стандарту EN 60598-2-18: ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЧАСТЬ 2: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 18, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ И АНАЛОГИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. Производитель ни при каких обстоятельствах не является ответственным за сборку, установку или запуск  каких-либо электрических компонентов, которые монтировались или применялись в местах иных, нежели его собственные производственные помещения.

3. УСТАНОВКА:

- Чтобы правильно подсвечивать плавательный бассейн, мы вам рекомендуем:
Установить одну лампу модели LumiPlus 1.11 на каждые 20 м2 водной поверхности.
Установить одну лампу модели LumiPlus 2.0 на каждые 25 м2 водной поверхности.
Примечание: Рекомендации действительны для бассейнов, освещаемых цветовой подсветкой. В более темных цветовых бассейнах или в бассейнах с оболочкой из нержавеющей стали мы рекомендуем увеличить пропорцию ламп, приходящуюся на каждый м2.

- Соединительные распределительные коробки должны находиться, как минимум, в 2 м от края плавательного бассейна или водной установки.

- Трансформатор 230/12 В, с которого на лампу подается питание, надлежит установить в 3,5 м от края плавательного бассейна или водной установки.

- Проводники, прокладываемые на расстоянии менее 3,5 м от края бассейна, не должны иметь металлических оплеток или оболочек.

ВНИМАНИЕ

ОТВЕРСТИЯ С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ ЛАМПЫ (РИС. 1) ПРИ СБОРКЕ ПРОЖЕКТОРА СЛЕДУЕТ ОСТАВИТЬ СВОБОДНЫМИ, ТАК ЧТОБЫ ВОДА МОГЛА ЗАТЕКАТЬ ВОВНУТРЬ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛАМПЫ

4. СБОРКА:

После сборки корпуса и зажима крепления соберите сам прожектор.

Следуйте приведенным пунктам, чтобы собрать LED-лампу PAR56 в подводном прожекторе с прежней лампой накаливания:

- Обеспечьте, чтобы лампа НЕ ПОЛУЧАЛА напряжения питания.

- Снимите ламповый блок и часть прожектора и поместите ее на край плавательного бассейна (эта операция полностью описана в руководстве к прожектору) (Рис. 2).

- Демонтируйте части прожектора, которые необходимо демонтировать, чтобы удалить лампу накаливания (эта операция полностью описана в руководстве к прожектору) (Рис. 3).

- Ослабьте два винта, которые электрически подсоединяют лампу накаливания PAR56 (Рис. 4).

- Поместите LED-лампу PAR56, электрически подсоединив ее с помощью двух соединительных винтов (Рис. 5).

- Соберите прожектор в первоначальное положение (эта операция полностью описана в руководстве к прожектору).

- Подсоедините прожектор к сети электроснабжения.

Примечание: В моделях LumiPlus 2.0 важно, чтобы направление позиции самой лампы было правильным, часть с маркировкой «ВЕРХ» должна быть вверху прожектора.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Данная лампа не требует какого-либо вида технического обслуживания. Если вы заметите, что лампа работает несоответствующим образом, пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ  НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НУЖНО БЫЛО БЫ ДЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ. ДОСТУП И ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ВОСПРЕЩЕНО, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ СТАНЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

6.1 МОНОХРОМНЫЕ ЛАМПЫ (смотрите схему на странице 26)

Электрическое подсоединение монохромных ламп состоит исключительно из включения и отключения системы.

6.2 ЛАМПЫ RGB (красно-зелено-синие)

LED-лампами можно управлять двумя способами; либо с помощью нормально замкнутой нажимной кнопки, либо посредством модулятора и/или устройства дистанционного управления.

В обоих случаях вам надлежит убедиться, что напряжение, получаемое лампой, никогда не может быть более 12 В перем. тока.

Лампу следует эксплуатировать только под водой и закреплять на вертикальных стенах бассейна.

6.2.А  Устройство LumiPlus ECO: управление посредством нажимных кнопок

Система имеет 14 режимов работы: 7 наборов цветов и 7 последовательностей различных цветов. Цвет или последовательность меняется простым кратковременным нажатием кнопки. Лампа/лампы включается/включаются в режим белого свечения, если нажимную кнопку нажимать более длительным нажатием.

● Схема электрических соединений (смотрите схему на странице 26)

Система LumiPlus ECO состоит из прожектора/прожекторов, трансформатора и нормально замкнутой (NC) нажимной кнопки. Трансформатор должен быть достаточно мощным, чтобы подавать электропитание соответствующей мощности (В/А) на каждую LED-лампу, которая подсоединена к нему (смотрите таблицу на последней странице). Например, если вы хотите управлять 4 лампами PAR56, каждая по 70 В/А, вы должны будете подсоединить их в параллель к трансформатору мощностью, как минимум, 300 В/А.

Нажимная кнопка должна быть способна выдержать нагрузку мощности, потребляемой количеством ламп, используемых в установке.

● Режимы работы

Система LumiPlus ECO дает возможность создавать различные световые представления внутри плавательного бассейна с помощью двух эксплуатационных возможностей:

Заданный цвет: Выбор одного заданного цвета из семи возможных.

| № ЦВЕТА | ЦВЕТ |
| --- | --- |
| 1 | Белый |
| 2 | Красный |
| 3 | Синий |
| 4 | Зеленый |
| 5 | Алый |
| 6 | Бирюзовый |
| 7 | Желтый |

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор из семи программ цветовой последовательности. Каждая программа определяется временем присутствия каждого цвета и длительностью перехода от одного цвета к другому, согласно следующей таблице:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК ЦВЕТОВ |
| --- | --- |
| 1 | Красный | Синий | Зеленый | Лиловый | Бирюзовый. | Желтый |
| 2 | Красный | Зеленый | Бирюзовый | Синий | Лиловый | Желтый |
| 3 | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | - | - | - |
| 4 | Красный | Синий | Зеленый | - | - | - |
| 5 | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | - | - | - |
| 6 | Желтый | Лиловый | Бирюзовый | - | - | - |
| 7 | Зеленый | Красный | Синий | - | - | - |

С каждым нажатием нажимной кнопки изменяется цвет свечения или последовательность цветов. Цветовой цикл и цикл последовательности ротационные. Например, если у вас цвет № 5, то однократным нажатием кнопки вы можете получить цвет № 6. .Если вы еще раз кратковременно нажмете кнопку, вы перейдете к цветовой последовательности № 7. Если ваша система находится в состоянии последовательности 7, однократно нажмите кнопку, и вы получите цвет 2, что соответствует красному цвету свечения.

Цвет под номером 1 соответствует белому свечению, и получить его можно посредством одного продолжительного нажатия кнопки.

6.2.В. Система LumiPlus TOP: Управление посредством модулятора и/или с пульта дистанционного управления

Система оснащена 20 режимами работы: 12 заданных цветов подсветки и 8 различных цветовых последовательностей.

Модулятор управляет включением и отключением ламп, изменениями цвета свечения и цветовыми последовательностями и заданным с помощью таймера временем выключения системы.

Если вы имеет систему дистанционного управления, то помимо операций, управляемых модулятором, вы также можете включать и выключать различные цвета последовательности и выбирать время выключения всей системы.

● Схема электрических соединений (смотрите схему на странице 26)

Для правильной установки вам необходим модулятор, трансформатор и, наконец, LED-лампа. В качестве опции указанной системой можно управлять с помощью устройства дистанционного управления.

Модулятор подсоединяется к электрической сети 230 В перем. тока посредством двух клемм, обозначенных СЕТЬ, и к первичной входной обмотке трансформатора (230 В перем. тока) через клеммы, обозначенные TRF.

Трансформатор должен быть достаточно мощным, чтобы подавать требуемую мощность в вольт-амперах (В/А) к каждой LED-лампе, которая подсоединена в схеме (смотрите таблицу на последней странице). Например, если вы хотите управлять 4 лампами PAR56 2.0, каждая по 70 В/А, вы должны будете подсоединить их в параллель к трансформатору мощностью, как минимум, 300 В/А.

Каждый модулятор может обеспечивать мощность максимум до 900 В/А.

Как только система будет подсоединена, для первоначального запуска прожектора поступайте следующим образом:

Включите систему, задействовав сетевое электроснабжение 230 В перем. тока на входе модулятора, чем автоматически будет выполнена синхронизация с трансформатором. Зеленый LED-индикатор модулятора будет мигать каждые 2 секунды, а лампа останется отключенной.

● Типы освещения

Система Дистанционное управление – Модулятор – Трансформатор – LED-прожектор дает вам возможность создавать различные световые сценарии внутри бассейна с помощью двух эксплуатационных опций:

Заданный цвет свечения:  выберите заданный цвет среди двенадцати возможных:

| № ЦВЕТА | ЦВЕТ |  | № ЦВЕТА | ЦВЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный |  | 7 | Бледно-фиолетовый |
| 2 | Зеленый |  | 8 | Небесно-голубой |
| 3 | Синий |  | 9 | Оранжевый |
| 4 | Желтый |  | 10 | Ярко-красный |
| 5 | Бирюзовый |  | 11 | Темно-зеленый |
| 6 | Алый |  | 12 | Белый |

Автоматическая последовательность цветов: Выбор восьми программ цветовой последовательности. Каждая программа определяется временем свечения каждого цвета и временем перехода от одного цвета к другому, согласно следующей таблице:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК ЦВЕТОВ |
| --- | --- |
| 1 | Красный | Зеленый | Синий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бирюзовый | Лиловый | Желтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зеленый | Изумрудно-зеленый | Бирюзовый | Небесно-голубой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Красный | Оранжевый | Зеленый | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Красный | Розовый | Синий | Розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Красный | Оранжевый | Зеленый | Бирюзовый | Синий | Розовый |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бледно-фиолетовый | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | Белый | Желтый | Бирюзовый | Лиловый |  |  |  |  |
| 8 | Красный | Зеленый | Синий | Желтый | Бирюзовый | Лиловый | Бледно-фиолетовый | Небесно-голубой | Оранжевый | Розовый | Изумрудно-зеленый | Белый |

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Избегайте контактов с электрическим напряжением.

- Соблюдайте действующие стандарты в отношении предотвращения несчастных случаев.

- В этом отношении надлежит соблюдать положения стандартов IEC 364-7-702: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

- Все работы по техобслуживанию следует выполнять, когда лампа отключена от сетевого электроснабжения.

- Не поднимайте и не перемещайте устройство с влажными ступнями.

- Производитель ни при каких обстоятельствах не является ответственным за сборку, установку или запуск  каких-либо электрических компонентов, которые монтировались или применялись в местах иных, нежели его собственные производственные помещения.

- Лампа PAR56, состоящая из LED-светодиодов, может противостоять воздействию веществ обработки воды плавательного бассейна, описываемых ниже, пока значения концентрации указанных веществ не превышают следующих величин:

| ТИП ОБРАБОТКИ ВОДЫ | КОНЦЕНТРАЦИЯ В ВОДЕ |
| --- | --- |
| Хлор | 2 г/л |
| Бром | 5 г/л |
| Солевой электролиз (NaCl) | 6 г/л |

Внимание: Пожалуйста, учтите, что показатель Ph воды бассейна должен быть в пределах между 7,2 и 7,6

| ВОДА ОТСУТСТВУЕТ РИС. 1 | РИС.2 |
| --- | --- |
| РИС. 3 | РИС. 4 |
| РИС. 5 |  |

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

6.А.  Монохромная система LumiPlus

230 В перем. тока	12 В перем. тока

Трансформатор

230 – 12 В

50 – 60 Гц

6.В1.  Система LumiPlus RGB ECO

230 В перем. тока	12 В перем. тока

Трансформатор

230 – 12 В.

50 – 60 Гц

6.В2.  Система LumiPlus RGB TOP

230 В перем. тока

12 В перем. тока

Трансформатор

230 – 12 В.

50 – 60 Гц

Опция

|  | SACOPA, S.A.U. |
| --- | --- |
|  | ИЗДЕЛИЕ: ПОДВОДНАЯ ЛАМПА LUMIPLUS PAR56 |  |
|  | ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ Изделия, перечисленные выше, соответствуют положениям следующих директив: Директива электромагнитной совместимости 2004/108/ЕЕС Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕЕС Европейский стандарт EN 60598-1, EN 60598-2-18, со всеми последующими изменениями. |  |  |  |
|  | Подпись / Квалификация: | SACOPA, S.A.U. Pol. Ind. Poliger Sud – Сектор 1 17854 SANT JAUME DE LLIERCA ИСПАНИЯ | St. Jaume de Llierca, 1 января 2011 г. (подпись) GERENT (ГЕРЕНТ) |  |

●	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОПИСАНИЕ | LumiPlus 1.11 | LumiPlus 2.0 |
| --- | --- | --- |
| СВЕТ ЛАМПЫ | Monocolor | RGB | Monocolor | RGB |
| Код | 52596 | 56001 | 43412 | 43411 |
| Мощность | 24 Вт | 35 Вт | 70 Вт | 70 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Ток сетевого напряжения | ~ перем. ток |
| Степень защиты | КЛАСС III – IPX8 |
|  | ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ |

Сделано в ЕС

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud – Sector 1

17854 Sant Jaume de Llierca (Испания)

ASTRALPOOL

Avda Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Барселона) Испания

info@astralpool.com

56001E201

● Мы оставляем за собой право полного или частичного изменения характеристик наших изделий или содержания данного документа без предварительного уведомления.

# Text boxes

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ