RGB-ПРОЖЕКТОР LUMIPLUS

| АНГЛИЙСКИЙ |  |
| --- | --- |

ВАЖНО: Руководство с инструкциями, которое вы держите в руках, включает в себя существенную информацию по мерам безопасности, которые необходимо предпринимать при установке и запуске. Поэтому сборщик-монтажник, равно как и пользователь, должны прочитать инструкции, прежде чем начать установку и ввод в работу. Храните экземпляр данного руководства для будущего использования и справок.

Чтобы получить оптимальный результат работы Прожектора LumiPlus, соблюдайте инструкции, представленные ниже:

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Прожекторы снабжаются 2-жильным кабелем, с медными жилами, сечением 1,5 мм2 H07RNF.

Вам надлежит проверить, чтобы напряжение питания, получаемое лампой от  защитного трансформатора безопасности, никогда не превышало значения 12 В перем. тока. Трансформатор должен обладать достаточной мощностью, чтобы обеспечить вольт-амперы тока потребления для каждого подсоединенного LED-прожектора. Смотрите таблицу на последней странице.

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ/УПРАВЛЕНИЯ LED-ПРОЖЕКТОРОВ: посредством устройства управления серии LumiPlus

LED-прожектором можно управлять двумя различными способами: либо с помощью нормально замкнутой нажимной кнопки, либо посредством модулятора и/или устройства дистанционного управления. Смотрите иллюстрации на странице 15.

2.1. Система LumiPlus ECO: Управление посредством нажимной кнопки NC (нормально-замкнутой)

Нажимная кнопка системы управления должна выдерживать потребляемую мощность всех прожекторов, которые подсоединены к ней для управления. В случае применения нажимной кнопки с кодом 32458, она должна быть подсоединена в цепь первичной обмотки трансформатора и должна выдерживать максимальную мощность 700 В/А.

Нажимная кнопка дает возможность создавать различные световые сценарии внутри плавательного бассейна с помощью двух функциональных режимов работы:

Заданный цвет: Выбор одного заданного цвета из семи возможных.

| № ЦВЕТА | ЦВЕТ |
| --- | --- |
| 1 | Белый |
| 2 | Красный |
| 3 | Синий |
| 4 | Зеленый |
| 5 | Алый |
| 6 | Бирюзовый |
| 7 | Желтый |

Автоматическая цветовая последовательность: Выбор из семи программ цветовой последовательности. Каждая программа определяется временем присутствия каждого цвета и длительностью перехода от одного цвета к другому, согласно следующей таблице:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК ЦВЕТОВ |
| --- | --- |
| 1 | Красный | Синий | Зеленый | Лиловый | Бирюзовый. | Желтый |
| 2 | Красный | Зеленый | Бирюзовый | Синий | Лиловый | Желтый |
| 3 | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | - | - | - |
| 4 | Красный | Синий | Зеленый | - | - | - |
| 5 | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | - | - | - |
| 6 | Желтый | Лиловый | Бирюзовый | - | - | - |
| 7 | Зеленый | Красный | Синий | - | - | - |

С каждым нажатием нажимной кнопки изменяется цветовая последовательность. Цветовой цикл и цикл последовательности ротационные. Например, если в настоящий момент в вашей системе цвет 6, то однократным нажатием кнопки вы перейдете к цвету 7. .Если вы еще раз кратковременно нажмете кнопку, вы перейдете к цветовой последовательности 1. Если ваша система находится в состоянии последовательности 7, однократно нажмите кнопку, и вы перейдете к цвету 2, что соответствует красному цвету свечения.

Цвет 1 – это белый цвет свечения, его можно получить одним длительным нажатием кнопки.

2.2. Система LumiPlus TOP: управление посредством модулятора

Модулятор (код 27818) должен выдерживать мощность всех прожекторов, которые вы подсоединили к нему, максимальная мощность, на нагрузку которой рассчитан модулятор, составляет 900 В/А.

Система Дистанционное управление – Модулятор – Трансформатор – LED-прожектор дает вам возможность создавать различные световые сценарии внутри бассейна с помощью двух функциональных режимов:

2

Фиксированный цвет свечения:  Выбор фиксированного цвета среди двенадцати возможных:

| № ЦВЕТА | ЦВЕТ |  | № ЦВЕТА | ЦВЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный |  | 7 | Бледно-фиолетовый |
| 2 | Зеленый |  | 8 | Небесно-голубой |
| 3 | Синий |  | 9 | Оранжевый |
| 4 | Желтый |  | 10 | Ярко-красный |
| 5 | Бирюзовый |  | 11 | Темно-зеленый |
| 6 | Алый |  | 12 | Белый |

Автоматическая последовательность цветов: Выбор восьми программ цветовой последовательности. Каждая программа определяется временем свечения каждого цвета и временем перехода от одного цвета к другому, согласно следующей таблице:

| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | ПОРЯДОК ЦВЕТОВ |
| --- | --- |
| 1 | Красный | Зеленый | Синий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бирюзовый | Лиловый | Желтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зеленый | Изумрудно-зеленый | Бирюзовый | Небесно-голубой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Красный | Оранжевый | Зеленый | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Красный | Розовый | Синий | Розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Красный | Оранжевый | Зеленый | Бирюзовый | Синий | Розовый |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бледно-фиолетовый | Лиловый | Бирюзовый | Желтый | Белый | Желтый | Бирюзовый | Лиловый |  |  |  |  |
| 8 | Красный | Зеленый | Синий | Желтый | Бирюзовый | Лиловый | Бледно-фиолетовый | Небесно-голубой | Оранжевый | Розовый | Изумрудно-зеленый | Белый |

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Лица, ответственные за сборку и монтаж системы, должны иметь соответствующую квалификацию для данного типа работ.

- Избегайте контактов с электрическим напряжением.

- Соблюдайте действующие стандарты в отношении предотвращения несчастных случаев.

- В этом отношении надлежит соблюдать положения стандартов IEC 364-7-702. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЗДАНИЯХ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ.

- В этом отношении, что касается моделей 52143, 52144, 52145 и 52146, они должны соответствовать требованиям стандарта IEC 364-7-714: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. НАРУЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ.

- Все работы, относящиеся к техобслуживанию или замене частей, следует выполнять, когда прожекторная лампа отключена от сетевого электроснабжения.

- Лампа предназначена ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ПОГРУЖЕННОЙ В ВОДУ и ДЛЯ РАБОТЫ ТОЛЬКО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ.

- Производитель ни при каких обстоятельствах не является ответственным за сборку, установку или запуск  каких-либо электрических компонентов, которые монтировались или применялись в местах иных, нежели его собственные производственные помещения.

3

| Система LumiPlus RGB ECO 230 В перем. тока | 12 В перем. тока |
| --- | --- |
| Трансформатор 230 – 12 В 50 – 60 Гц |  |
| Рис. 1 |

| Система LumiPlus RGB TOP |  |
| --- | --- |
|  | 12 В перем. тока |
| Трансформатор 230 – 12 В 50 – 60 Гц |  |
| Опция Рис. 2 |

15

●  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОПИСАНИЕ | LumiPlus 2.0 | LumiPlus 1.11 | LumiPlus Mini 2.0 /Quadraled |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | 43411, 456219, 45620, 45623, 45624, 45625, 45626, 45635 | 43580, 37159, 42391, 42393, 27819, 35952, 27967, 35953, 35450 | 52124, 52125, 52126, 52127, 52128, 52129, 52143, 52144*, 52145*, 52146* |
| Мощность | 70 Вт | 60 Вт | 5,5 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Ток сетевого напряжения | ~ перем. ток |
| Степень защиты | КЛАСС III – IPX8 |
|  | ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ЗАЩИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ |
| ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК (LumiPlus 2.0/1.11) НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ, ЕСЛИ ОН НЕ ПОГРУЖЕН В ВОДУ |

* 52144 (5,5 Вт x 2 ед. = 11 Вт) / 52145 (5,5 Вт x 3 ед. = 16,5 Вт) / 52146 (5,5 Вт x 4 ед. = 22 Вт)

Сделано в ЕС

Sacopa, S.A.U.

Pol. Ind. Poliger Sud –Sector 1

17854 Sant Jaume de Llierca (Испания)

ASTRALPOOL

Avda Francesc Macià, 38, planta 16

08208 Sabadell (Барселона) Испания

info@astralpool.com

56003E202

● Мы оставляем за собой право полного или частичного изменения характеристик наших изделий или содержания данного документа без предварительного уведомления.

# Text boxes

РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

230 В перем. тока